## Slide 1
第十七章 欧姆定律

## Slide 2
物理量 | 物理意义 | 符号 | 单位
电流
电荷定向移动
I
A
电压
使电荷移动形成电流的原因
U
V
电阻
导体对电流的阻碍作用
R
Ω
电流
电压
电阻
促使
阻碍
电流与电压和电阻有怎样的关系呢？

## Slide 3
设计思路：电流既与电压有关，也与电阻有关。那么要探究电流与电压的关系，就要控制电阻不变，测出电阻在不同电压下的电流，从而得出电流与电压的关系。
V
A
R
滑动变阻器的作用：改变定值电阻两端的电压。
探究电流与电压的关系

## Slide 4
U/V
I/A
0
·
·
0.1
0.3
0.2
1 2 3 4
0.4
·
·
结论：在电阻一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压_________。
成正比
过原点的直线

## Slide 5
设计思路：要探究电流与电阻的关系，更换不同阻值的电阻，同时控制电阻两端的电压相同。
V
A
R
滑动变阻器的作用：保持定值电阻两端的电压不变。
探究电流与电阻的关系

## Slide 6
R/Ω
I/A
·
·
·0.1
0.2
10 15
结论：在电压一定的情况下，通过导体的电流与导体的电阻_________。
成反比
0.30
反比例图象
·
5

## Slide 7
1.内容：导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
2.公式
3.变换公式
U=IR
R
=
I
U
R
U
I
I =
U
R
I ——A
U——V
R——Ω
单位要统一
欧姆定律反映同一时刻、同一段电路中I、U、R之间的关系
欧姆定律

## Slide 8
例题2 在如图所示的电路中，调节滑动变阻器 R'，使灯泡正常发光，用电流表测得通过它的电流值是0.6 A。已知该灯泡正常发光时的电阻是20 Ω，求灯泡两端的电压。
解：
灯泡两端的电压：
UL=ILRL=0.6 A×20 Ω =12 V
RL=20 Ω
I=0.6 A
通过灯泡的电流IL=I=0.6 A
A
R'
L
U= I R
根据
，导出公式
I =
U
R

## Slide 9
【例题3】有一个电阻两端的电压是12V，通过它的电流是300mA,这个电阻的阻值是多少？
解：U =12 V ，I =300mA=0.3A，
电阻的阻值：
由 得，
根据
，导出公式
I =
U
R
该题给出了一种测量导体电阻的方法：测出导体两端的电压U和通过导体的电流I，利用
求出导体电阻。

## Slide 10
需知道:
R两端的电压U
和通过R的电流I
用电压表测出
要测量电阻R=?
根据欧姆定律 得到
V
Rx
A
伏安法
伏安法测电阻
实验原理
用电流表测出

## Slide 11
实验电路设计
核心电路：
添加必要元件：
V
Rx
A
完善电路：
改变待测电阻两端的电压及通过的电流大小。从而求出不同工作电压下的电阻。
多次测量求平均值从而减小误差。
实验器材：电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、待测电阻
实验 伏安法测电阻

## Slide 12
① 变阻器滑片放阻值最大
② 目光检查有无短路
③ 试触检查是否工作正常
① 开关和变阻器靠近右手
② 电流和电压表尽量靠近
③ 摆放合理，不出交叉线
① 断开开关，从正极开始
② 先连接串联，再连并联
③ 注意电表的正负接线柱
＋
－
0.6
3
A
0 0.2 0.4 0.6
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 1 2 3
15
3
V
0 5 10 15
0 1 2 3
|||||||||||||||||||||||||||||||
S
P
Rx
摆
连
检
实验操作

## Slide 13
实验拓展 测量小灯泡工作时的电阻
A
V
L
R
S

## Slide 14
测量小灯泡工作时的电阻 |  |  |  | 
次数 | U/A | I/A | R/Ω | 灯泡亮度
1 | 0.5 | 0.13 | 3.8 | 不亮
2 | 1 | 0.18 | 5.6 | 灯丝暗红
3 | 1.5 | 0.21 | 7.5 | 微弱发光
4 | 2 | 0.24 | 8.7 | 发光较亮
5 | 2.5 | 0.26 | 9.6 | 正常发光
结论：灯泡的电阻随温度的升高而增大。
注意：灯泡在不同电压下的电阻不同，求不同电压下灯泡电阻的平均值作为灯丝电阻是毫无意义的。
数据分析

## Slide 15
＋
－
0.6
3
A
0 0.2 0.4 0.6
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 1 2 3
15
3
V
0 5 10 15
0 1 2 3
|||||||||||||||||||||||||||||||
S
P
Rx
故障2：电流表和电压表的指针偏转角度很小。
原因：①电压表和电流表的量程可能都选择过大；
②电源电压可能过低。
故障1：电流表与电压表的指针反向偏转。
原因：电流表和电压表的“+”、“-”接线柱接反
故障分析

## Slide 16
＋
－
0.6
3
A
0 0.2 0.4 0.6
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 1 2 3
15
3
V
0 5 10 15
0 1 2 3
|||||||||||||||||||||||||||||||
S
P
Rx
故障3：电流表指针超过最大值。
原因：①量程可能选择过小；
②电路中可能出现短路。
故障4：滑动变阻器滑动时，电表示数及灯泡亮度
无变化。
原因：滑动变阻器没有 “一上一下”连接。
故障分析

## Slide 17
＋
－
0.6
3
A
0 0.2 0.4 0.6
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 1 2 3
15
3
V
0 5 10 15
0 1 2 3
|||||||||||||||||||||||||||||||
S
P
Rx
故障5：闭合开关，灯泡不亮，电流表、电压表无示数。
原因：①滑动变阻器阻值太大。
②接触不良或灯丝等断开
③电源等元件可能损坏；
故障6：闭合开关，灯泡不亮，电流表几乎无示数，
电压表指针明显偏转（或示数等于电源电压）。
原因：灯泡的灯丝可能断了或灯座与灯泡接触不良
故障分析

## Slide 18
＋
－
0.6
3
A
0 0.2 0.4 0.6
|||||||||||||||||||||||||||||||
0 1 2 3
15
3
V
0 5 10 15
0 1 2 3
|||||||||||||||||||||||||||||||
S
P
Rx
故障7：在调节滑动变阻器的滑片时，他发现灯
泡变亮了，而电压表的示数却减小了。
原因：将电压表错接在了滑动变阻器两端。
故障8：开关闭合,灯不亮,电流表有示数,电压表
无示数。
原因：灯泡短路
故障分析

## Slide 19
实验方案（1）
（1）S2断开、S1闭合，电流表的示数为I1；
（U=I1·Rx）
（2）S1断开、S2闭合，电流表的示数为I2；
（ U=I2·R0 ）
（3）Rx=
——————————
实验步骤:
R0
A
S2
S1
有：I1·Rx=I2R0
Rx
R0为已知电阻
实验拓展 只有电流表（无电压表）如何测电阻

## Slide 20
实验方案（2）
（1）S1闭合、S2打开，测出电流表的示数为I1;
（2） S1、S2闭合，测出电流表的示数为I2；
（3）则待测电阻Rx=
———————————.
有：I1·R0=(I2-I1)Rx
R0
Rx
A
S2
S1
U=I1·R0
U=(I2-I1)Rx
实验步骤:

## Slide 21
实验方案（3）
R0
Rx
A
S
a
b
（1）S接a时电流表的示数为Ia；
（2）S接b时电流表的示数为Ib；
U=Ia ·R0
U=Ib·Rx
实验步骤:
（3）Rx=
——————————

## Slide 22
实验方案（4）
A
Rx
R0
S
a
b
实验步骤:
(1) P到a时电流表的示数为Ia;
(2) P到b时电流表的示数为Ib;
U=Ia·Rx
U=Ib· (Rx+R0)
P
（3）Rx=
——————————

## Slide 23
实验方案（5）
R0
Rx
S
1
S2
A
实验步骤：
（1）S1、S2闭合，电流表的示数为I1；
（2）S1闭合、S2打开，电流表的示数为I2；
U=I1·Rx
U=I2· (Rx+R0）
（3）Rx=
——————————

## Slide 24
R0
Rx
U0
S
实验步骤：
（1）S闭合测出R0的电压为U0;
（2）再测出Rx的电压为Ux ;
V
R0
Rx
V
Ux
S
U0
（3）Rx=
——————————
实验方案（1）
实验拓展 只有电压表如何测电阻

## Slide 25
实验方案（2）
实验步骤:
R0
Rx
V
S
1
S2
(1)S1、S2都闭合,电压表的示数为U1；
(2)S1闭合、S2断开，电压表的示数为U2；
（3）Rx=
——————————

## Slide 26
实验方案（3）
实验步骤:
(1)P到a时电压表的示数为U1;
(2)P到b时电压表的示数为U2;
Rx
R0
S
a
b
P
V
Rx
S
V
Rx
R0
S
a
b
P
V
U1
U2
U1
（3）Rx=
——————————

## Slide 27
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比
1．欧姆定律
数学表达式
I =
U
R
R=
U
I
U= IR
变形公式
U
R
I

## Slide 28
（1）串联电路中的电流处处相等；
I=I1=I2
（2）串联电路中的总电压等于各部分电路两端电压之和。
U=U1+U2
2．串联电路中的电流、电压规律
R2
U
I
R1
U1
U2
I2
I1

## Slide 29
I1
I
I2
R2
R1
U
（1）并联电路干路中的电流等于各支路中的电流之和；
I=I1+I2
（2）并联电路中各支路两端电压相等。
U=U1=U2
3．并联电路中的电流、电压规律

## Slide 30
等效电路
R
R1
R2
甲图
乙图
电压相同
电流相同

## Slide 31
甲、乙两电路中，电压和电流均相同。对电路中的电流而言，乙图中的电阻R产生的效果与甲图中两个电阻R1和R2产生的效果相同，我们把电阻R叫做R1和R2的等效电阻，也叫总电阻。

## Slide 32
由欧姆定律得：
U1=I1R
U2=I2R2
U=IR
由串联电路可知：
U =U1+U2
即：
IR=I1R1+I2R2
可得：
R=R1+R2
串联电路的总电阻等于各电阻之和。
结论：
R2
U
I
R1
U1
U2
I2
I1
U
I
R
等效于
又因为I=I1=I 2
串联电路中的电阻特点

## Slide 33
①若电路中有多个电阻串联，则
②若n个阻值都为R0的电阻串联，总电阻R=
nR0
③串联电阻的总电阻比任何一个分电阻都大
相当于增加了导体的长度
R=R1+R2+…

## Slide 34
R2
U
I
R1
U1
U2
I2
I1
串联电路中的分压特点
由U1=I1R1、U2=I2R2、I1=I2可得：
U1:U2=R1:R2
拓展：多电阻串联U1:U2: =R1:R2:
…
…
串联电路中，各导体两端的电压比等于导体的电阻比。
滑动变阻器阻值减小时，分得电压减小，同时，定值电阻两端电压则增大。

## Slide 35
I1
I
I2
R2
R1
U
U
I
R
等效于
I
由并联电路可知：
I=I1+I2
即：
又因为U=U1=U2
可得：
结论：并联电路的总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。
由欧姆定律得：
并联电路中的电阻特点

## Slide 36
①若电路中有多个电阻并联，则
②若n个阻值都为R0的电阻串联，总电阻R=
③两电阻并联时：

## Slide 37
推导：
＜
＝R1
即R＜R1
同理，R＜R2
并联电阻的总电阻比任何一个分电阻都小
相当于增加了导体的横截面积

## Slide 38
并联电路中的分流特点
并联电路中，各支路的电流比等于电阻的倒数比。
阻值大的支路分得的电流小。
I1
I
I2
R2
R1
U
由 可得：
I1:I2= :
拓展：多电阻并联
I1:I2: = ： :
…
…