## Slide 1
初中历史
人教版•物理
八年级下册

## Slide 2: 2020-2021学年八年级下册同步备课系列（人教版）
第十二章 简单机械
12.2 滑轮

## Slide 3
1
★课堂引入
观察现象
在施工现场，我们经常看到大型吊车。它可以把大型货物吊上去，它是怎样工作的，它又是利用了什么机械呢？
吊车能把大型货物吊上去，利用的主要机械就是滑轮。
滑轮也属于简单机械，它的工作原理是什么，滑轮又有哪些特点呢？

## Slide 4
2
★学习目标
1.认识定滑轮、动滑轮和滑轮组；
2.理解定滑轮、动滑轮和滑轮组的工作特点；
3.通过实验探究理解动滑轮力与距离特点；
4.会进行有关滑轮计算；
5.能分析滑轮的应用实例。

## Slide 5
3
★课堂活动
一、滑轮
滑轮是一个周边有槽，并可以绕轴转动的轮子 (生活中常见的滑轮如图)。
什么是滑轮
什么是定滑轮
工作时，滑轮位置固定不动

## Slide 6
3
★课堂活动
一、滑轮
定滑轮的特点
F1=2N
h物
S绳
S绳＝h物
F2=2N
1.定滑轮既不省力也不省距离
2.可以改变用力的方向
定滑轮的实质
F
G物
0
L1＝L2
  L1
L2
F＝G物
定滑轮实质上是个等臂杠杆

## Slide 7
3
★课堂活动
一、滑轮
定滑轮的特点
如图，用不同方向的力拉动重物，弹簧测力计读数不变。这说明使用定滑轮力的方向改变时，大小不变。
定滑轮的应用如图所示

## Slide 8
3
★课堂活动
一、滑轮
什么是动滑轮
工作时，滑轮位置跟被拉动物体一起运动
动滑轮特点
F1=2N
1.动滑轮能省一半力但费一倍的距离；
2.不能改变用力方向。
G
h物
S绳
F2＝1N
L2
L1
L2＝2L1
F=G总/2= (G物+G动) /2
动滑轮实质是个动力臂为阻力臂二倍的省力杠杆

## Slide 9
3
★课堂活动
二、滑轮组
1.使用定滑轮的好处是 ；
2.使用动滑轮的好处是 ；
3.如何做到既省力又能改变力的方向呢？
思考与解答
改变用力方向
省一半力
把定滑轮和动滑轮按一定方式组合起来就可以达到上述目的，这就是滑轮组。

## Slide 10
3
★课堂活动
二、滑轮组
讨论与思考
观察下面两组滑轮组，分析它们各有什么特点。
1.左图，不省力，只改变了力的方向；
2.右图，省力又改变了力的方向。

## Slide 11
3
★课堂活动
二、滑轮组
常见滑轮组
图中是两个滑轮组成的滑轮组的绕法。
左图，n=2，拉力F=1/2G；
右图，n=3，拉力F=1/3G。
G
n=2
G
n=3

## Slide 12
3
★课堂活动
二、滑轮组
重物由直接作用在动滑轮上的几段绳子共同承担，
拉力 （不计摩擦）。
结论:使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着物体（与动滑轮相连的绳子段数）,提起物体所用的力就是物重的几分之一；拉绳移动的距离是物体移动距离的几倍。(不计动滑轮、绳重及机械间的摩擦)

## Slide 13
4
★课堂练习
100
1.如下图(a)所示，物体B重100N，在力F作用下匀速上升时，F应等于 N。（不计摩擦）
2.如上图(b)所示，物体A重为100N，挂重物的钩子承受的拉力是 N。人匀速拉绳子的力是 N（不计动滑轮重力和摩擦）。
图(a)
F
图(b)
100
50

## Slide 14
4
★课堂练习
3.用如图所示的滑轮匀速提升重物，所用的三种方法的拉力为别为F1、F2、F3，下列关系正确的是（ ）。
A.F1＜F2＜F3
B.F1＞F2＞F3
C.F1＝F2＝F3
D. F2 ＜F1＜F3
C

## Slide 15
4
★课堂练习
4.用滑轮组匀速提升重物，当绳子的自由端被拉下2m时，物体升高了0.5m，被提升的重物为200N。若不计动滑轮重和摩擦阻力，则拉绳子的力应为（ ）。
A.40N； B.50N；C.100N； D.400N
B
5.如图所示，物重为250 N，每个滑轮重50 N,当物体被匀速提起时，加在绳子自由 端的拉力F为 N，当物体上升2 m，则绳子自由端在竖直方向移动了 m。
100
6

## Slide 16
5
★典例分析
典型例题 1
100
考点一、定滑轮与动滑轮
（2017•济宁）小可在A端用如图所示的动滑轮匀速提起200N的水桶，若不计绳重、滑轮重及摩擦，则人拉绳子A端的动力为 N；实际测量A端的拉力为110N，不计绳重及摩擦，则滑轮重为 N。
20

## Slide 17
5
★典例分析
迁移训练 1
考点一、定滑轮与动滑轮
2
（2019·海南）如图，小谦想把被台风刮倒的树拉正。他把绳子的一端系在乙树上，然后绕过甲树用力拉绳子，这样做有_______段绳子拉甲树。如果不计绳重和摩擦，甲树受300N拉力，则小谦对绳子的拉力至少为_______N。
150

## Slide 18
5
★典例分析
典型例题 2
B
考点二、滑轮组
弹簧秤A和B及滑轮组均处于静止状态，F=10N，若不考虑秤重，滑轮重及摩擦，弹簧秤A和B的示数分别为（ ）。A.30N和30N；B.30N和20N；C.20N和20N；D.20N和30N

## Slide 19
5
★典例分析
迁移训练2
D
考点二、滑轮组
用如图所示的四种机械提起同一重物，不计机械自重和摩擦，最省力的是（ ）。

## Slide 20
6
★课堂小结
视频小结1

## Slide 21
6
★课堂小结
滑轮
定滑轮
只能改变力的方向但不能改变力的大小
动滑轮
不能改变力的方向但省一半力
滑轮组
既可以改变力的方向也可以改变力的大小（F=(1/n)G）

## Slide 22
7
★课后作业
1.某个动滑轮重20N，用它提着一个重为180N的物体匀速上升，则绳子自由端的拉 力为 N。(不考虑摩擦)
2.如图所示，物体A重20N，滑轮重1N，绳重不计，弹簧秤示数为25N，则物体B的重_______N。
3.关于滑轮组的叙述,较全面的是( )。
A.一定省力，又能改变力的方向；
B.一定省力，但不能改变力的方向；
C.有时既能省力，又能改变力的方向，有时可以省力，但不能改变力的方向；
D.肯定可以改变力的方向，省力与否要具体分析

## Slide 23
7
★课后作业
4.如图所示，滑轮重、绳重、摩擦力均忽略不计，利用两个滑轮提升同一重物，哪 种组合最省力( )。