## Slide 1
长度和时间的测量
第
一
节

## Slide 2
教学目标：
1、会使用适当的工具测量长度和时间，知道如何规范地测量长度和时间。
2、知道测量有误差，了解误差和错误的区别。
3、能通过日常经验、物品或者自然现象粗略估测长度和时间，了解计量长度和时间的工具及其发展变化的过程。

## Slide 3
课堂导入
我们的感觉可靠吗？
紫色的线弯了吗？
中心处的两个圆大小相同吗？

## Slide 4
为了更准确的认识周围的世界，把握事物的特点，我们需要测量。
两处的红色线段一样长吗？

## Slide 5
1．国际单位：米 符号：m
2．常用单位：千米（km） 分米（dm）
厘米（cm） 毫米（mm）
微米（µm） 纳米（nm）
小资料：1983年国际计量大会规定：
光在真空中1/299792458秒内所
经过的路程的长度定义为1m。
一、长度的单位

## Slide 6
3．常用长度单位之间的换算
1cm

## Slide 7
km m dm cm mm μm nm
103
103
103
101
101
101
大
小
×倍数
÷倍数

## Slide 8
例1：地球半径约 6400km，为 m；
头发丝直径约 0.075mm，为 m。
单位换算过程：
头发丝直径:0.075mm=0.075×10-3 m=7.5×10-5 m
地球半径:6400km=6400×103 m=6.4×106m
要求掌握：①换算过程书写；②科学计数法

## Slide 9
要求掌握：常见物体的估算
A．教室宽5臂展，约8m（臂展：两臂左右平伸时，
两手中指尖之间的距离）
B．教室长10步幅，约30m（步幅：走路时，两脚
尖之间的距离）
C．课桌长4拃，约2.8m（拃：张开手，拇指尖到中
指尖之间的距离）
D．物理课本厚1指宽，约10cm
A
例2：身高160cm的小明，利用自己的身体特征进行了以下估测，接近真实值的是（ ）

## Slide 10
二长度的测量
刻度尺是测量长度的基本工具。
直尺
三角尺
卷尺
皮尺
游标卡尺
螺旋测微器

## Slide 11
正确使用刻度尺
使用前检查零刻线是否磨损，认清刻度尺的单位、零刻度线的位置、量程、分度值。
（1）会认：
单位
零刻度线
量程
分度值

## Slide 12
说出下面刻度尺的分度值。
1cm
0.2cm
分度值决定测量的精确程度，一般分度值小的，测量精度高一些；但实际测量时应根据测量要求，选择合适量程和分度值的刻度尺。

## Slide 13
刻度尺要放正，与所测长度平行；零刻线或者整刻线与物体起始端对齐；刻度尺较厚时，有刻度的一边要紧靠被测物体
（2）会放:
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×
√
×

## Slide 14
（3）会看：
读数时，视线与刻度尺尺面垂直。
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×
×
√
6.95cm

## Slide 15
典例1：如图，物体的长度可读为 cm
2.78cm
2.7?cm
（4）会读：准确值+估读值(分度值的下一位)。
（5）会记：测量结果应由数字和单位组成。

## Slide 16
典例2：如图，物体的长度可读为 cm
3.40cm
3.00cm

## Slide 17
典例3：如图，该刻度尺的分度值为 物体的长度可读为 cm，其中准确值 ，估计值_______。
1.86
1.8cm
0.06cm
1mm

## Slide 19
思考
怎样才能合理地测量一枚硬币的周长、直径、和厚度？
测厚度（累积测量法）：测量n枚硬币的厚度L，一枚的厚度为L/n
测直径（辅助测量法）：
测周长（化曲为直法）：用绳子绕硬币一周，测出所绕一周绳子的长即为硬币的周长 ；或硬币的周长等于它在纸面上滚动一周的线段的长。

## Slide 20
1. 时间的单位：国际单位：秒（s）
常用单位：时（h）、分（min）等
2. 测量时间的工具：
钟、表；在运动场和实验室经常用停表。
手表 石英钟 电子停表 机械停表
三、时间的测量

## Slide 21
开始、暂停、复位
小盘：分钟
大盘：秒
4min+?

## Slide 22
1．误差:正确测量时，测量值和真实值之间的差异。
2．误差的来源:
(测量仪器、方法的限制；测量者）
比如：仪器精确程度有限；方法的限制；测量人读取的估读值不同等。
四、误差
注意：误差是客观存在的，不可避免的，不可能消除,只能尽量的减小。

## Slide 23
①选用精度高的测量工具
②改进测量方法
③多次测量取平均值
3.减小误差的方法

## Slide 24
错误是由于不遵守测量仪器的使用规则，或读取、记录测量结果时粗心等原因造成的。错误是不应该发生的，是可以避免的。
4.误差不是错误

## Slide 25
典例：某同学在课本的不同位置测得课本宽度值分别为12.89cm，12.88cm，12.87cm，12.87cm，那么课本的宽度应该是（ ）
A.12.89cm B.12.88cm
C.12.87cm D.12.8775cm
B
解析：多次测量求平均值可以减小误差，求得四次结果平均值为12.8775cm，但是该测量的刻度尺最小分度为1mm，所以最后结果应和测量结果精度一致。

## Slide 26
小试牛刀
某人高 1.67( )
头发丝直径约0.07( )
一层楼房高约30（ ）
地球半径约6 400（ ）
珠穆朗玛峰高约8 844.43（ ）
钢笔长约0.15( )
m
mm
dm
km
m
m
1.在括号里填上合适的单位

## Slide 27
3.下列单位换算正确的是（ ）
A．12.56cm=12.56×10-2m=0.1256m
B．12.56cm=12.56cm×10-2m=0.1256m
C．12.56cm=12.56÷102m=0.1256m
D．12.56cm=12.56×10-2cm=0.1256m
2.木块长 .
5.32cm
A

## Slide 28
4.三次测得书桌的长度分别为1.08米，1.09米，1.05米，则书桌的测量值应取_____米 。
（1.08+1.09+1.05）÷3=1.0733……
A、1.0733 B、1.073
C、1.07 D、1.1
C
5.测量结果0.1234m分度值是多少？
1mm

## Slide 29
6. 下列说法正确的是（ ）。
A.长度的国际单位是米，时间的国际单位是小时
B. 500m=500×106μm=5×108μm
C.皮尺拉得过紧测量结果会偏大
D.选用科学方法，使用精密仪器可以消除误差
B

## Slide 30
英尺：十三世纪初期，英国尺度紊乱，全国没有统一的标准，为全国贸易往来带来了很多麻烦，英国皇室大为苦恼，他们先后召开了 10 余次大臣会议商讨此事，商量来讨论去始终确定不下来一个统一的标准，约翰王便愤怒地在地上踩了一脚，然后指着凹陷下去的脚印对大臣们庄严宣布：这个脚印让它永远作为丈量的标准吧！ 因为英王穿着鞋，所以，一英尺大约是三十厘米，标准长度为：30.48厘米
英寸：在荷兰语中的本意是大拇指，一英寸就是一节大拇指的长度。当然人的大拇指的长度也是长短不一的。14世纪时，英皇爱德华二世颁布了“标准合法英寸”。其规定为：从大麦穗中间选择三粒最大的麦粒并依次排成一行的长度就是一英寸，为2.54cm。
课外小常识：

## Slide 31
为什么要测量
小结
长度的测量
时间的测量
误 差