## Slide 1
同步精品课堂
第十八章 电功率
人教版九年级物理
第1节 电能 电功

## Slide 2
1
课堂导入
你知道这些电能是怎么来的吗？

## Slide 3
学习目标
1.知道电能及其单位，知道电能表的作用、读数方法；
2.知道电源和用电器工作过程中能量的转化；
3.会用公式W =UIt进行电功的简单计算。
02
学习目标

## Slide 4
2
课堂活动
一、电能
火力发电站 水力发电站

## Slide 5
火力发电站 太阳能发电站
交流与讨论
你还知道哪些发电方式，现在知道电能是怎么来的吗？

## Slide 6
电能
风能
化学能
化学能
太阳能
核能
水能
1.电能的来源

## Slide 7
电能在现代社会中的广泛来源：
发电机
干电池
蓄电池
太阳能电池
纽扣电池
电池
电能
风力
水力
化学能
太阳能
核能
还有潮汐发电，地热发电等。

## Slide 8
电灯——热和光
电风扇——动能
电视机——光能、声能
洗衣机——动能
电炉——热能
空调——冷热变化
电脑——光能、声能
电冰箱——冷热变化
电能
各类用电器在生产生活中把电能转化成其他形式的能
2.电能的应用

## Slide 9
我们经常说的“度”，就是电能的单位，它的学名叫做千瓦时，符号是kW · h。
在物理学中，更常用的能量单位是焦耳，简称焦，符号是J。
3.认识电能的单位
1度=1千瓦时(kW·h)=3.6×106焦耳（J）

## Slide 10
1焦耳有多大呢？
普通的手电筒通电1s，消耗的电能大约是1J。
微波炉工作1min消耗的电能大约是60000J。
把一个苹果举高一米做功大约等于1J。

## Slide 11
你知道你家里一个月要交多少电费吗?
供电部门收费之前根据什么来确定用户所用的电量的?
二、电能的计量

## Slide 12: 1.电能表：用来测量电路消耗电能的仪表
●“220 V” 表示这个电能表应该在220 伏的电路中使用。
●“10（40）A” 表示这个电能表的 标定电流为 10 A， 额定最大电流为 40 A。电能表工作 时的电流不应超过 额定最大电流。

## Slide 13
●“50 Hz”表示 这个电能表在频 率为50 Hz的交流 电路中使用。
●“360 revs/ （kW · h）”表示 接在这个电能表上 的用电器，每消耗 1 kW · h的电能， 电能表上的转盘转 过 360 转。

## Slide 14
有一种电子式单向电能表已开始使用，期中没有转动的铝盘，靠内部的电子电路计算电能，读数由液晶板显示。
表示每消耗1kW·h的电能，指示灯闪烁3200次

## Slide 15
IC卡电能表
用户买来IC卡后插入，电能表读取卡中的金额。一旦金额用完，电能表切断电路，这时需要到银行为IC卡储值，重新插入电能表。

## Slide 16
4 | 2 | 6 | 7 | 8
4 | 3 | 7 | 4 | 4
W1=__________kW·h
  W2=__________ kW·h
1月底:
2月底:
W=______________ kW·h
4267.8
4374.4
W2 -W1=106.6
2月份用电：
2.电能表的读数及电能计量方法
读数
读数

## Slide 17
1 kW · h 的作用
采掘原煤 约100 kg
电炉炼钢约1.6 kg
电车行驶 约0.85 km
发1度电要消耗0.35 kg标准煤，排放0.872 kg二氧化碳，要关注能源消耗造成的环境破坏。

## Slide 18
灌溉农田约 330 m2
洗衣机工作约 2.7 h
电脑工作约 5 h
电能是人们生活的重要资源，为节约每一度电，我们要从点滴做起。
1 kW · h 的作用

## Slide 19
问：水流 能做功吗？
电流 能做功吗？
这是类比的学习方法

## Slide 20
生活实例：
给电动机通电，电动机转动，可以带动抽水机
把水抽到高处。这说明 ：电流可以做功。
电流通过其它用电器也可以做功吗？

## Slide 21
电流流过用电器，把电能转化为其他形式能的过程，也就是电流做功的过程，所以，电流能够做功。
1.电功：电流所做的功。
2.符号：W。
三、电功

## Slide 22
3.实质：电流做功的过程实际上就是电能转化为其他形式能量的过程，电流作了多少功就有多少电能转化为其他形式的能。也就是消耗了多少电能；获得了多少其他形式的能。

## Slide 23
电流通过白炽灯做功100J
100J电能
100J内能、光能
电流做功100J=消耗电能100J

## Slide 24
点拨：科学家们用精确的实验研究得出：
（2）在电压和时间相等的条件下，电功跟电流成正比。
（3）在电压和电流相等的条件下，电功跟时间成正比。
（1）在电流和时间相等的条件下，电功跟电压成正比。

## Slide 25
4.计算公式：W=UIt
实验表明：
电流所作的功跟电压、电流和通电时间成正比。电功等于电压、电流和通电时间的乘积。写成公式为：

## Slide 26
W：电功—单位用 J （焦耳）
U： 电压—单位用 V （伏特）
I ： 电流—单位用 A（安培）
t ： 时间—单位用 S （秒）
5.电功计算公式的单位：

## Slide 27
W=UIt 这是基本公式
W=I2Rt 依据 U=IR
依据
6.电功的变形公式：

## Slide 28
例1. 某日光灯在照明电路中正常工作时，其电流是0.13A，若通电10min，则电流做功为多少焦耳?
解：W=UIt=220V×0.13A×10×60s=17160J

## Slide 29
解：由电功的公式得
W=UIt
=220V× 0.35A× 1800s
=1.386×105J.
例2. 一把电烙铁接在220V的电路中，通过它的电流350mA，问通电30min消耗了多少电能？

## Slide 30
例3.某电能表的转速为3000R/kwh，一用电器单独工作时消耗了0.3kwh的电能。此时，电能表转过了多少圈？如果在短时间内转过了100圈，它又消耗了多少电能？
解：3000R/1kwh=n/0.3kwh→n=900R
3000R/1kwh=100R/W→W=1/30kwh

## Slide 31
电能
电功
电能
单位：KW·h、度、J
电能的计算：电能表
各参数的计算
读数
电功的计算：W=UIt
能量的转化
3
课堂小结

## Slide 32
1.用_________测量一段时间内家用电器消耗的电能。
2.电能表上“220V”表示该电能表应该在______的电路中使用。
3.电能表上表盘的数字是以__________为单位 。
电能表
220V
kW•h
4
课堂练习

## Slide 33
4.10月初表盘： 应记为__________
10月底表盘： 应记为__________
10月份消耗电能为_____________
如果每度电0.5元，10月应交电费为________
4267.8kW•h
4374.4kW•h
106.6kW•h
53.3元

## Slide 34
5.（2020秋•菏泽期末）小明同学在家中拍到一张电能表照片，如图所示，他仔细观察照片后，得到了以下结论，你认为正确的是( )
A．电能表的标定电流是20A
B．电能表工作时的允许最大电流是10A
C．电能表的转盘转过3000转，表明接在这个电能表上的用电器消耗了1kW•h的电能
D．拍照片时，家中已消耗的电能为2818.5 J
C

## Slide 35
6．（2021•广州二模）对比图中白炽灯和LED灯将电能转化为其他形式能的情况，可得（ ）
A．白炽灯发光时，大量的电能转化为光能
B．白炽灯的寿命跟灯丝的温度有关，因为温度越高，灯丝就越容易凝华
C．LED 灯可以直接把电能全部转化为光能
D．LED 灯发光的效率较高
D

## Slide 36
7．（2020秋•苏州期末）在“探究电功与哪些因素有关”实验中，小惠连接了如图的电路，以下说法中错误的是（ ）
A．此电路探究的是电功与电压的关系
B．实验中，通过灯泡的亮度反映相同时间电功的大小
C．滑动变阻器在电路中起到保护电路的作用
D．移动滑动变阻器的滑片从而改变电流，
可以进一步探究电功与电流的关系
D

## Slide 37
8．（2020秋•常熟市期末）现有两个定值电阻R1和R2（R1＞R2），按照如图所示的四种方式，分别接到电压恒为U的电源两端工作相同的时间。则四个电路中电流做功大小关系正确的是（ ）
A．W甲＞W乙＞W丙＞W丁 B．W甲＞W丙＞W丁＞W乙
C．W丙＞W丁＞W乙＞W甲 D．W乙＞W丁＞W丙＞W甲
D

## Slide 38
9．（2021•吉林）甲，乙两个用电器的电压之比为5：4，电流之比为1：2．通电时间之比为2：1，则两个电器消耗的电能之比为（ ）
A．4：5 B．5：1
C．5：4 D．5：8
Ｃ

## Slide 39
10．（2020秋•常州期末）阻值为4Ω的小灯泡同一个阻值为2Ω的定值电阻串联在6V的电源上，则通电1min后，电流通过小灯泡所做的功为（ ）
A．240J B．360J
C．480J D．720J
Ａ

## Slide 40
11．（2021•绵阳）小明是一个爱动手并且善于思考的同学。一天他把自己的手机拆开，看到了一块如图所示的锂电池。以下是他做出的判断，其中不正确的是（ ）
A．这块电池能提供的电能大约为2.3×104J
B．图中mAh和Wh都是能量的单位
C．将这块电池充满电需要的电费将不会超过0.1元
D．这块电池提供的电能若全部用来驱动电动机，能借助机械将一个中学生提升超过20m高
Ｂ

## Slide 41
12．（2020秋•深圳期末）小张从实验室找到四只电能表，其规格如下所示。她将四只相同的白炽灯分别与四只电能表相连并接入照明电路，则电能表转盘转得最快的是（ ）
A．220V 5A 50Hz 1200r/（kW•h）
B．220V 2A 50Hz 1800r/（kW•h）
C．220V 5A 50Hz 2500r/（kW•h）
D．220V 2A 50Hz 3600r/（kW•h）
D

## Slide 42
13．（2021•烟台）如图所示是某家用电子式电能表的表盘，该电能表的标定电流是 A，表盘上显示已用
电 kW•h．若将某用电器单独接在该电能表上正常工作3min，电能表指示灯闪烁了32次，该用电器在上述时间内消耗的电能为 kW•h。
10
5546.7
0.02

## Slide 43
14．（2021•福建）民航局规定：严禁乘客携带超过160W•h（瓦•时）的锂电池上飞机。某品牌笔记本电脑的电池铭牌标有“10.8V 10A•h”字样，充满电后，存储的电能为 kW•h，该笔记本电脑 （选填“能”或“不能”）带上飞机。
0.108
能

## Slide 44
15．（2020•恩施州）华为手机的超级快充充电器最大充电电流可达5A．现有华为某一型号的电池，容量为4200mAh（其中“mA”为电流的单位“毫安”，“h”为时间的单位“小时”），假设充电器始终以最大充电电流充电，且把电池充满，只需要 min．
如果将此电池电量全部用完，然后停下家里其它用电器，只给手机充电，充满后发现标有“3000revs/（kW•h）”字样的电能表转了63转，则充电消耗的电能为 kW•h。
50.4
0.021

## Slide 45
16. 有一块手机电池，上面标明电压为3.7V，容4500mA•h，它充满电后，大约存储了多少电能？
解：U=3.7V Q= 4500mA•h
W=U I t=3.7V×4.5A×1×3600s
=59940J
答:它充满电后，大约存储了59940电能。

## Slide 46
17. 小明观察单位电能表有“600r/(kW·h)”的字样。他观察电能表的转盘在2min内转动了60转。请你计算这2min内小明班上消耗多少kW·h的电能？合多少J？
解: N= 600r ，W1= 1 kW·h =3.6 × 106 J ，n= 60r
W= n／N×W1= 60r／600r × 1 kW·h
=0.1 kW·h =3.6 × 105 J
答：2min消耗0.1kW·h的电能，合3.6× 105J 。

## Slide 47
18．（2021•重庆）如图所示，电源电压不变，定值电阻R1阻值为10Ω，定值电阻R2阻值为20Ω．当开关S闭合后，电流表示数为0.2A．求：
（1）R1两端的电压；
（2）在10s内，电流通过R2做的电功。

## Slide 48
解：（1）由公式I＝
得R1两端的电压：U1＝IR1＝0.2A×10Ω＝2V；
（2）在10s内，电流通过R2做的电功：W＝I2R2t＝（0.2A）2×20Ω×10s＝8J；
答：（1）R1两端的电压为2V；
（2）在10s内，电流通过R2做的电功是8J。

## Slide 49
19．（2021•黔西南州）一根粗细均匀的镍铬合金丝，将其接入电压为6V的电源上，通过的电流为0.3A．求：
（1）这根镍铬合金丝的电阻；
（2）通电1min消耗的电能；
（3）若将这根镍铬合金丝对折后一起接入原电源上，电路中的总电流为多大？