## Slide 1
同步精品课堂
第十八章 电功率
人教版九年级物理
第2节 电功率
（第1课时 电功率）

## Slide 2
1
课堂导入
相同的时间内，电风扇和空调消耗的电能哪个多？哪个做功快？怎么比较做功的快慢呢？

## Slide 3
观察电能表，常常可以发现：电能表上的铝盘在使用一只节能灯时转得慢，在使用电热水器时转得快。电能表铝盘转动的快慢是否与用电器的种类有关！这两种用电器究竟有什么不同？
下面我们来看它们的铭牌。
观察与思考

## Slide 4
学习目标
1.知道电功率的定义、公式、单位；
2.了解生活中用电器的功率及意义；
3.会用公式P=UI进行简单的计算。
02
学习目标

## Slide 5
海尔微波炉
微波输出功率（W）：700
烧烤功率（W）:950
电源电压（V）：220
电动自行车
电机功率 48V 600W
铅酸电池 12V/20AH 4节
充电输入电压 AC220V
你知道他们铭牌上的含义吗？

## Slide 6
分别拿一只 25 W 的灯泡和一只 1800 W 的电热水壶，分别接在电路上，比较电能表铝盘转动的快慢，并说明哪个用电器消耗电能较快？
灯泡上的“25W”和电热水壶上的“1800W”表示消耗电能的快慢。
物理学中用电功率表示用电器消耗电能的快慢。
一、电功率
2
课堂活动

## Slide 7
换算关系： 1 kW = 103 W
1 W = 103 mW
1．物理意义：表示电流做功的快慢。
2．单位：
瓦特，简称瓦，符号是 W。
千瓦 (kW)，毫瓦(mW)
各种不同的用电器，电功率一般是不同的，翻看用电器的说明书，我们常常可以看到“电功率”这样的参数。下面是一些用电器的电功率。

## Slide 8
天河一号巨型计算机 | 4.04×106W | 液晶电视机 | 约100W
家用空调 | 约1000W | 排风扇 | 约20W
吸尘器 | 约800W | 手电筒 | 约0.5W
电吹风机 | 约500W | 计算器 | 约0.5mW
台式计算机 | 约200W | 电子表 | 约0.01mW
小资料
用电器的电功率

## Slide 9
电动机
农田灌溉时用来带动水泵的电动机，功率大约在几千瓦到几十千瓦之间；大型发电站的发电功率可达一百万千瓦以上。
小资料

## Slide 10: 你一定能找对下列用电器的电功率
彩色电视机 0.4W
半导体收音机 125W
日光灯 800W
电饭锅 40W
试一试

## Slide 11
②电流做功相同，比较时间长短，
①通电时间相同，比较做功多少，
有哪些方法可以比较电流做功的快慢？
电风扇半小时消耗电能72000J，电动机2秒内消耗电能40000J，电流通过哪种电器消耗电能快?
做功多的电流做功快。
时间短的电流做功快。
交流与讨论

## Slide 12
数学表达式为:
W ——焦耳（J）
t —— 秒 （s）
P ——瓦特（W）
3. 电功率定义：电流在单位时间内所做的功。
功率 =
电功
时间
W ——千瓦时（kW · h ）
t —— 小时（h）
P ——千瓦（kW）
即：
P =
W
t

## Slide 13
P =UI
由W =UIt，得:
1W=1J/s=1V·A
1瓦特 =1焦耳/秒
= 1伏特·安培

## Slide 14
我们学习了功率的公式
P =
W
t
P=UI
和
结合欧姆定律U=IR，电功率的公式还能变形为
P=I2R
P =
U2
R
和
仅适合纯电阻电路，即电能全部转化为内能的电路。
适合所有电路

## Slide 15
在串联电路中电流处处相等，若电阻R1、R2的功率分别为P1、P2，则
4.串、并联电路中电功率的特点
I1
I2
结论：串联电路用电器的电功率与电阻成正比。

## Slide 16
在并联电路中各支路电压相等，若电阻R1、R2的功率分别为P1、P2，则
U1
U2
结论：并联电路用电器的电功率与电阻成反比。

## Slide 17
电功率
定义：表示电流做功的快慢
单位：瓦(W)，千瓦(kW)，豪瓦(mW)
表达式：
P =
W
t
推导式：
P=I 2R
P =UI= =
U2
R
3
课堂小结

## Slide 18
1．下列关于电功率的说法中，正确的是（ ）
A.电功率是表示电流做功多少的物理量；
B.电功率是表示电流做功快慢的物理量；
C.电功率大的用电器消耗电能一定多；
D.电功率大的用电器工作时间一定短；
B
4
课堂练习

## Slide 19
2.一台家用彩色电视机正常工作时的电功率最接近于（ ）
A、 1瓦 B、10瓦 C、100瓦 D、1000瓦
Ｃ

## Slide 20
3.下列家用电器中有一个正常工作时电功率约为800W，则这个电器最有可能的是 ( ) A 电风扇 B 电视机 C 电饭煲 D 电烙铁
C

## Slide 21
4.一只标有“6V 9W”的灯泡接在某电源上，测得流过灯得电流为1安，则此时灯得功率为（ ）
A、小于9瓦 B、等于9瓦
C、大于9瓦 D、无法确定
A

## Slide 22
5．（2020•眉山）两个定值电阻，甲标有“10Ω 1A”，乙标有“15Ω 0.6A”，现把它们连入由一个开关和电源组成的电路，以下说法正确的是（ ）
A．甲、乙并联时允许干路最大电流为1.6A
B．甲、乙并联时允许乙的最大功率为9W
C．甲、乙串联时允许电源最大电压为19V
D．甲、乙串联时允许甲的最大功率为3.6W
D

## Slide 23
6．（2021•襄阳）如图所示，只闭合开关S时灯L1的功率为9W；断开开关S，闭合S1、S2时，灯L1的功率为16W．电源电压不变，且灯丝电阻不受温度的影响。则L1、L2两灯灯丝电阻之比是（ ）
A．1：3 B．4：3
C．3：1 D．3：4
Ｃ

## Slide 24
7．（2020•温州）小明按图甲连接电路，闭合开关，灯泡L1的功率为P1．他将一个阻值大于L1的灯泡L2串联接入电路（如图乙），闭合开关后，L1、L2的功率分别为P1'、P2'（不计温度对灯泡电阻的影响，电源电压恒定），下列关系式正确的是（ ）
A．P2‘＞P1’＞P1 B．P2'＞P1＞P1'
C．P1＞P2‘＞P1’ D．P1＞P1'＞P2'
Ｃ

## Slide 25
8．（2020•株洲）电动自行车是生活中最常见的交通工具，人们常简称为电动车，给电动车充电时，充电器将220V家庭电路电压降为电动车蓄电池需要的充电电压，现在，我市许多小区安装了公共充电插座，采取扫码付费自动充电（如图所示），这些插座都是 （填“串联”或“并联”）的。假设某充电器输出电压为48V，输出电流为2.5A，则它的输出功率是 W；若当地的商用电价为1元/（kW•h），那么充电6小时
的用电成本至少是 元。
并联
120
0.72