## Slide 1
初中历史
人教版•物理
九年级

## Slide 2
第十七章 欧姆定律
2021-2022学年人教版九年级物理
17.4 欧姆定律在串、并联电路中的应用

## Slide 3
1
★课堂引入
提出问题
1.欧姆定律是电学的基本定律之一。利用欧姆定律可以得出导体上电压、电流和电阻之间的关系。
2.但实际电路中不会只有一个电阻，电阻之间的连接方式也是多种多样，如何利用欧姆定律分析电路呢？
3.串并联电路是用电器基本连接方式，利用欧姆定律分析串并联电路是学好电学知识的基本技能。

## Slide 4
2
★学习目标
1.理解电阻串、并联电路的基本规律；
2.会使用欧姆定律分析解决电阻的串并联问题；
3.会分析动态电路；
4.利用欧姆定律解答电路问题。

## Slide 5
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
电阻的串联
R2
U
I
R1
U1
U2
I2
I1
电流关系
通过各电阻的电流都相同。
I=I1=I2=…=In
电压关系
串联电路的总电压，等于各电阻两端电压之和。
U=U1+U2+…+Un
U=U1+U2=I×R1+I×R2=I(R1+R2)=IR
R-电阻串联的总电阻。
R=R1+R2
电阻关系

## Slide 6
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
电阻的串联
R2
U
I
R1
U1
U2
I2
I1
上式说明：串联电阻，各电阻两端电压与其阻值成正比。
串联分压
在电阻串联电路中，如果有一个电阻阻值变小；干路电流I变大，其它电阻分得的电压变大；回路总电阻变小。

## Slide 7
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
随讲随练1
如图所示，R1＝4 Ω，R2＝6 Ω，当开关S闭合时，通过R1与R2的电流之比为________；加在R1与R2两端的电压之比为________。
解：
串联电路中，各处电流都相同，故I1：I2=1:1；
加在R1与R2两端的电压之比U1∶U2＝R1∶R2＝4 Ω∶6 Ω＝2∶3。
1:1
2:3

## Slide 8
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
电阻的并联
电流关系
并联电路干路电流等于各支路电流之和。
I=I1+I2+…
电压关系
并联电路各支路两端电压相同。
U=U1=U2=…
R-电阻并联的总电阻。
电阻关系

## Slide 9
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
电阻的并联
上式说明：并联电阻，通过各电阻的电流与其阻值成反比。
并联分流
在并联电路中，如果有一个电阻阻值变小，其它支路电流不变，干路电流I会变大，此时，回路总电阻也变小了。

## Slide 10
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
随讲随练2
如图所示，电源电压保持不变，只闭合开关S时，电流表的示数为0.2 A，若再闭合开关S1，发现电流表的示数为0.5 A，此时通过R1的电流为I1，通过R2的电流为I2，则( )。
A．I1∶I2＝2∶5 B．I1∶I2＝3∶5
C．R1∶R2＝3∶2 D．R1∶R2＝2∶3
只闭合开关S时，只有R2接入电路，通过R2的电流 I2＝0.2 A；
再闭合开关S1，两电阻并联，总电流I＝0.5 A，
故通过R1的电流I1＝I－I2＝0.5 A－0.2 A＝0.3 A。可见
D

## Slide 11
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
小 结
 | 串联电路 | 并联电路
电流 | I＝I1＝I2 | I＝I1＋I2
电压 | U＝U1＋U2 | U＝U1＝U2
电阻 | R总＝R1＋R2 | 
分压或 分流 |  | 
串、并联电路电流、电压规律总结

## Slide 12
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
解答计算题步骤
（1）根据题意分析各电路状态下电阻之间的连接方式，画出等效电路图。
（2）通过审题，明确题目给出的已知条件和未知量，并将已知量的符号、数值和单位，未知量的符号，在电路图上标明。
（3）每一步求解过程必须包括三步：
写公式——代入数值和单位——得出结果。

## Slide 13
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
随讲随练3
如图所示，R1 =20 Ω，滑动变阻器R2最大阻值为80 Ω，电路接在电压为6 V电路中，当滑片P由最左端滑到最右端时，电压表示数由6 V变化为1.2 V，则电流表示数变化范围是多少？当滑片P在最右端时串联电路的总电阻多大？
A
V
R1
R2
S
P

## Slide 14
3
★课堂活动
一、电阻串、并联电路
随讲随练3
U=6 V
R1=20 Ω
I
解：（1）滑片P在最左端时：
U1 = U = 6 V
I= = = 0.3 A
U
R
6 V
20 Ω
U=6 V
R1=20 Ω
I'
R2=80 Ω
U1=1.2 V
（2）滑片P在最右端时：
I' = = = 0.06 A
U1
R1
1.2 V
20 Ω
R= = = 100 Ω
U
I'
6 V
0.06 A
答：（1）0.3 A～0.06 A；（2）100 Ω。

## Slide 15
3
★课堂活动
二、动态电路分析
动态电路
是指对一个通常含有电源、滑动变阻器、开关、电流和电压表等电器元件的电路，通过改变变阻器接入电路的阻值或开关的通断等形式来改变电路的连接方式和电路参数值，进而改变电路中的总电阻、电流、电压和其他电学量，并对这些量的变化进行分析的题型。
方法、步骤
1.电流表的电阻非常小，在电路中相当于导线，可看作短路；
2.电压表的电阻非常大，在电路中相当于断路（开路），即在分析此类问题时可先将电压表放在一边，暂不考虑。

## Slide 16
3
★课堂活动
二、动态电路分析
方法、步骤
3.弄清电阻之间是串联还是并联或两者皆有；所给的电流表测量的是干路的电流还是支路电流，电压表测量的是电源电压还是某电阻的电压等。
4.明确电路中的变量和不变量，首先确定不变的物理量（如电源的电压、各定值电阻，小灯泡的电阻以及小灯泡的额定电压等），然后根据欧姆定律去分析其它量的变化。

## Slide 17
3
★课堂活动
二、动态电路分析
方法、步骤
对物理量变化引起的动态电路分析，首先必须搞清物理量变化引起的哪个电学量变化，如何变化；这种变化直接反映的是电流或电压的增加还是减小，然后再根据欧姆定律分析所求量的变化。如：电路中的压敏电阻随压力的增大而减小，当压力增大时，接入电路电阻值减小，电路电流会增加，进一步引起其他量的变化。
对开关通断引起的动态电路变化，首要任务是分析开关变化后电路连接方式。开关通断组合不同，电路连接方式会不同。特殊情况下也可以画出相应的等效电路，然后再进行分析。

## Slide 18
3
★课堂活动
二、动态电路分析
随讲随练4
小梦为2014年5月份的体育测试设计了一个电子身高测量仪。图中的四个电路中，R0是定值电阻，R是滑动变阻器，电源电压不变，滑片会随身高上下平移。能够实现身高越高，电压表或电流表示数越大的电路是（ ）。
B

## Slide 19
3
★课堂活动
二、动态电路分析
随讲随练5
如图所示的电路中，电源电压恒定，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向左移动的过程中，下列说法正确的是（ ）。
A．电流表A1读数变大；电压表V读数变小；
B．电压表V读数与电流表A1读数的比值变大；
C．电流表A2读数变小；电压表V读数变大；
D．电压表V读数与电流表A2读数的比值变小
D

## Slide 20
4
★典例分析
考点一：欧姆定律的综合应用
典型例题 1
变阻器的滑片P向右移动过程中，三个电表的示数如何变化？
A
R1
R2
S
P
V2
V1
V2
V1
A
示数变小
示数变小
示数变大

## Slide 21
4
★典例分析
考点一：欧姆定律综合应用
迁移训练1
如图所示的电路中，闭合开关，发现每个电表都有一定的示数。向右移动变阻器的滑片，则（ ）。
A．电流表A1示数减小，电流表A2和电压表V示数增加；
B．电流表A1和A2示数都减小，电压表V示数增加；
C．电流表A1、A2和电压表V示数都减小；
D．电流表A1、A2和电压表V示数都增加
D

## Slide 22
4
★典例分析
迁移训练2
考点一：欧姆定律综合应用
如图所示的电路中，电源电压不变，电阻R1的阻值为20Ω 。当断开开关S1和S2，闭合开关S3时，电流表的示数为0.50A；当断开开关S2，闭合开关S1、S3是，电流表的示数为0.90A。求：
（1）电阻R2的阻值；
（2）断开开关S1和S3，闭合开关S2时，加载电R1两端的电压。

## Slide 23
4
★典例分析
迁移训练2
考点一：欧姆定律综合应用
（1）当S1和S2断开，S3闭合时，R2断路，I1=0.50A
电源电压 U= I1R1 =0.50A×20Ω=10V
当S2断开，S1和S3闭合时，R1 和R2并联
通过R2的电流：I2= I- I1=0.90A-0.50A=0.40A
R2=U/ I2=10V/0.40A=25Ω
（2）当S1、S3断开， S2闭合时，R1 和R2串联，电路中电流
I = I1= I2=U/ (R1 +R2) =10V/(20Ω+25Ω)=0.22A
R1的电压：U1= I1 R1= 0.22A ×20Ω=4.4V。

## Slide 24
5
★课堂小结
欧姆定律在串并联电路中的应用
电阻串并联电路
电阻串联电路
电流关系
电压关系
电阻关系
电阻并联电路
电流关系
电压关系
电阻关系
动态电路分析
1.简化电表
2.画等效电路
3.确定变化量

## Slide 25
6
★课后作业
1.如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，当开关S闭合后，灯L不发光，电压表指针有明显偏转．若电路中只有一处故障，对于此电路可能故障的判断，下列说法中不正确的是（ ）。
A．灯L短路；
B．灯L断路；
C．滑动变阻器R2断路；
D．定值电阻R1断路

## Slide 26
6
★课后作业
2.如图所示的电路中，电源电压恒定，R1为定值电阻，闭合开关S,滑动变阻器R2的滑片P由B端移到a端的过程中、下列说法正确的是（ ）。
A.电压表和电流表的示数都变大；
B.电压表和电流表的示数都变小；
C.电压表的示数变大，电流表 的示数变小;
D.电压表的示数变小，电流表的示数变大

## Slide 27
6
★课后作业
3.在如图所示的电路图中，把滑动变阻器的滑片向右滑动时，各表的示数的变化情况是（ ）。
A．电压表示数变大，电流表示数变大；
B．电压表示数变大，电流表示数变小；
C．电压表示数变小，电流表示数变大；
D．电压表示数变小，电流表示数变小