## Slide 1
初中历史
人教版•物理
九年级

## Slide 2: 2021-2022学年人教版九年级物理
第十八章 电功率
18.3 测量小灯泡的电功率

## Slide 3
1
★课堂引入
提出问题
电功率是用电器的主要参数。电功率的大小提现了用电器接入电路后，在一段时间内用电多少（或消耗电能的快慢）。
用电器在使用前，首先需要了解它的电功率。所以，对用电器电功率的测量我们学习的基本功。
下面通过对小灯泡电功率的测量，学习电功率测量的基本方法和步骤，以及通过测量培养学生的实验技能和素养。

## Slide 4
2
★学习目标
1.知道测量小灯泡功率的原理，会测小灯泡的额定功率和实际功率；
2.加深对电功率的理解，会测算小灯泡的额定功率和实际功率，进一步练习使用电流表、电压表和滑动变阻器；
3.通过实验，体验小灯泡的电功率随它两端电压的变化而变化的规律；
4.通过实验认识用电器正常工作与不正常工作对用电器的影响，培养学生科学使用用电器的意识。

## Slide 5
3
★课堂活动
一、测量小灯泡的电功率
提出问题
一、需要测量的物理量？
二、实验原理是什么？
三、本实验所需要的实验器材有哪些？
所需测量的物理量：灯泡两端的电压、流过灯泡的电流。

## Slide 6
3
★课堂活动
一、测量小灯泡的电功率
实验目的
实验原理
P = UI
实验器材
电源、开关、导线、电流表、电压表、滑动变阻器、小灯泡（额定电压2.5 V）。
测量小灯泡的额定电功率和不同电压下的实际电功率
实验电路
根据电路图连接实验电路

## Slide 7: 连接电路时应注意的问题：
3
★课堂活动
一、测量小灯泡的电功率
实验电路
根据电路图连接实验电路
(1) 连接电路时开关处于断开位置；
(2) 滑动变阻器的接线在闭合开关前滑片要放在最大位置；
(3)注意电流表和电压表的正负接线柱，以及选择合适量程。
提出问题
测小灯泡功率时滑动变阻器的作用：（1）保护电路；（2）改变灯泡两端的电压。

## Slide 8
3
★课堂活动
一、测量小灯泡的电功率
实验要求
1.移动变阻器的滑片使小灯泡两端的电压分别为额定电压、低于额定电压（2V）、高于额定电压（约 1.2U额） 。
2. 记录电压值，电流值，同时观察比较灯的亮度有何区别。
实验步骤
一、根据电路图连接实物电路；（提示：按电路图将元件摆放好后再连接，连好后先检查一遍电路再进行实验）
二、闭合开关，调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压低于额定电压，观察小灯泡发光情况，记录电流表、电压表示数；

## Slide 9
3
★课堂活动
一、测量小灯泡的电功率
实验步骤
三、调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压为额定电压，观察小灯泡发光情况，记录电流表、电压表示数；
四、调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压为额定电压的1.2倍，观察小灯泡发光情况，记录电流表、电压表示数。

## Slide 10
3
★课堂活动
一、测量小灯泡的电功率
实验数据
小灯泡的额定电压是_______V。
2.5
次数 | 电压U/V | 电流I/A | 发光情况 | 电功率P/W
1 | 2.5 | 0.3 | 正常发光 | 0.75
2 | 2 | 0.28 | 较暗 | 0.56
3 | 3 | 0.34 | 很亮 | 1.02
实验结论
小灯泡电功率随两端电压增大而增大。灯泡的亮度决定于它的实际功率；2、灯泡的实际功率越大亮度就越亮。

## Slide 11
3
★课堂活动
二、课堂练习
1．某同学在做完“测定小灯泡的电功率“的实验后（所用小灯泡的额定电压为2.5V）及时填写实验报告。实验报告中，他设计了如下的表格。如该同学对实验现象的观察和数据的数据都正确，请你指出他所设计的表格中的错误是 。
实验次数 | 小灯泡两端的电压U／V | 通过灯丝的电流I／A | 灯泡的亮度 | 灯泡的电功率P／W | 灯泡的平均电功率P／W
1 | 2．20 | 0．28 | 比正常发光暗 | 0．62 | 0．76
2 | 2．50 | 0．30 | 正常发光 | 0．75 | 
3 | 2．8 | 0．32 | 比正常发光亮 | 0．90 | 
不能利用测量数据求平均值

## Slide 12
3
★课堂活动
二、课堂练习
因为测小灯泡电功率的实验是为了比较在不同电压下小灯泡的电功率和发光情况。
不同电压下小灯泡的发光情况是不一样的，所以不能求平均值。

## Slide 13
3
★课堂活动
二、课堂练习
2．在“测量小灯泡的功率”的实验中，某同学在连接电路时，不小心将电流表和电压表接错了位置，如图所示。闭合开关可能出现的现象是( )。
A．电流表烧坏，电压表示数为0；
B．小灯泡烧坏；
C．电流表示数为0，电压表示数为电源电压值；
D．电流表示数为0，电压表示数为0
V
A
L
R
S
C

## Slide 14
3
★课堂活动
二、课堂练习
3．南南同学用两节干电池串联作电源来测量额定电压为2.5 V的小灯泡的电功率，电路图如图所示，拟分别测量小灯泡两端电压为2 V、2.5 V、3 V时的实际功率。
(1)按要求连接好电路，在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于________端；
(2)闭合开关，移动滑片P，完成了2 V、2.5 V的测量后，南南同学发现将滑片移到A端时，V的示数也只能达到2.8 V，不能达到3 V，你认为可能的原因是__________________；
B
电源电压太低

## Slide 15
3
★课堂活动
二、课堂练习
(3)南南同学记录的实际数据如表所示，则其小灯泡的额定功率为________W；
(4)南南同学分析1、2、3次数据，发现三次小灯泡的电阻逐渐增大，你认为造成小灯泡电阻增大的原因是灯丝________________发生了变化。
0.75
次数 | 1 | 2 | 3
电压/V | 2.0 | 2.5 | 2.8
电流/A | 0.28 | 0.30 | 0.31
温度

## Slide 16
3
★课堂活动
二、课堂练习
4．小华在“测量小灯泡的额定功率”实验中，所用小灯泡上标有“3.8 V”字样，电源电压恒为6 V。
(1)根据图甲所示的电路图，请用笔画线代替导线，完成图乙所示实物图的连接；
(2)电路安装并调试好后开始实验，小华调节滑动变阻器滑片，直至小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图丙所示，该电流值为______A，则小灯泡的额定功率为______W。
0.3
1.14

## Slide 17
3
★课堂活动
二、课堂练习
(3)小华刚准备拆除电路结束实验时，同组的小红提出，在调节滑动变阻器滑片使小灯泡正常发光时，电压表的示数很难准确达到3.8 V，由此可能造成一定的测量误差，她认为小华可以在前面(2)操作的基础上，对电路稍作改动，就能提高测量数据的精确度。
请你帮小红补全测量步骤(补全步骤时必须准确阐述接法和操作要点)：
①断开开关，__________________________________________________；
②闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为________V，并读出此时电流表的示数；
③计算出小灯泡的额定功率。
把电压表并联在滑动变阻器两端，将量程换接为0～3 V
2.2

## Slide 18
4
★典例分析
考点一：测量小灯泡的电功率
典型例题 1
下图是一位同学为测量小灯泡的功率所连的电路。这个电路有什么错误或不妥之处？应该怎样纠正？请你画出正确的电路图。
解：电路的错误之处及纠正措施：滑动变阻器的接线柱接错，应“一上一下”接入电路中。正确的电路图如图所示。

## Slide 19
4
★典例分析
考点一：测量小灯泡的电功率
电压表串联在电路中
迁移训练1
在测量小灯泡的电功率时，电源电压为3 V，小灯泡上标有“2.5 V”字样。
(1)在如图甲所示的电路中，闭合开关移动滑片，发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，原因是________________________，经分析有一根导线连接错误，请在连接错误的导线上打“×”，并补画出一根导线连接成正确的电路。

## Slide 20
4
★典例分析
考点一：测量小灯泡的电功率
0.625
迁移训练1
(2)电路连接正确后，从滑动变阻器接入电路的最大阻值开始记录数据，得到小灯泡的I­-U图象如图乙所示，则小灯泡的额定功率是________W。由图可知，小灯泡的实际功率随实际电压的增大而________，滑动变阻器的规格应选择________。
A．10 Ω 1 A B．15 Ω 1 A
C．25 Ω 1 A D．30 Ω 1 A
(3)有同学认为利用该电路还可以探究出导体中电流和导体两端电压成正比，你认为这种说法 (填“合理”或“不合理”)，理由是__ 。
增大
C
不合理
灯丝电阻是变化的，无法得到电流与电压成正比

## Slide 21
5
★课堂小结
视频小结

## Slide 22
5
★课堂小结
测量小灯泡的电功率
测量电路
连接要求
实验方法
伏安法
实验步骤
小灯泡发光亮度与电功率有关
实验结论
额定功率与实际功率

## Slide 23
6
★课后作业
1．利用如图所示的电路图进行“测量小灯泡电功率”的实验，请分析出现以下各现象时，电路可能出现的故障。(电源、开关、导线及电表均正常)
(1)闭合开关，灯不亮，电压表示数接近电源电压，电流表几乎没有示数：
_____________________________________________；
(2)闭合开关，灯不亮，电压表示数为零，而电流表有较大示数：_____________；
(3)开关闭合，灯不亮，电压表和电流表示数均为零：__________________；

## Slide 24
6
★课后作业
(4)开关闭合，灯较亮，但移动滑动变阻器滑片，灯的亮度不变： ；
(5)开关闭合，灯发出较暗的光，而移动滑动变阻器的滑片，灯的亮度不变：__________________________________。

## Slide 25
6
★课后作业
2.在测定“额定电压为3.8 V的小灯泡电功率”的实验中，电源电压保持不变。
(1)按图甲所示的电路图连接电路。实验时，若无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不亮，但电压表有示数，电流表示数几乎为零，则故障的原因可能是________________(填“电流表与导线”或“灯泡与灯座”)接触不良。

## Slide 26
6
★课后作业
(2)故障排除后，闭合开关，滑动变阻器滑片P在某处时，电压表示数为3 V，电流表示数如图乙所示。若想测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片P向________(填“左”或“右”) 端移动。
(3)当小灯泡正常发光时，电流表示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为________W，通电10 min小灯泡消耗的电能为________J。
(4)把这样的两个小灯泡串联在电压为6 V的电路中，电路的总功率为________W。