## Slide 1
初中历史
人教版•物理
九年级

## Slide 2: 2021-2022学年人教版九年级物理
第十四章 内能的利用
14.1 热机

## Slide 3
1
★课堂引入
观察与思考
视频导入
视频告诉我们，在一个密闭容器内，容器内气体吸收热量，内能增大，气体压力增大，当压力增大到一定程度时，气体就可以把“盖”顶开，对盖做功。
模拟上述实验，如果能制成一台，可以利用内能对外做功的机器，就可以很好地减轻人们的劳动负担，提高工作效率。这就是热机。

## Slide 4
2
★学习目标
1.认识热机四冲程工作过程中的能量转化；
2.了解四冲程热机的构造和工作原理；
3.能识别热机四冲程；
4.了解四冲程热机各冲程工作过程；
5.了解汽油机和柴油机异同。

## Slide 5
3
★课堂活动
一、热机
把由燃料燃烧产生的高温高压气体，气体的内能转化为机械能的机器，统称为热机。
热机工作原理
燃料的化学能 ，
水蒸气
使机械获得动力
转化为内能
内能转变成机械能

## Slide 6
3
★课堂活动
一、热机
热机的种类
蒸气机、内燃机、汽轮机、喷气发动机、火箭等。
内燃机
燃料直接在气缸内燃烧产生动力的热机。
内燃机
汽油机
柴油机

## Slide 7
3
★课堂活动
二、汽油机
工作原理
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作

## Slide 8
3
★课堂活动
二、汽油机
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作
进气门
排气门
火花塞
活塞
连杆
曲轴
气缸

## Slide 9
3
★课堂活动
二、汽油机
工作原理
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作
1、吸气冲程
进气门打开，排气门关闭，活塞由上端向下运动，汽油和空气组成的燃料混合物从进气门吸入气缸。

## Slide 10
3
★课堂活动
二、汽油机
工作原理
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作
2、压缩冲程
进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，燃料混合物被压缩，压强增大，温度升高。

## Slide 11
3
★课堂活动
二、汽油机
工作原理
3、做功冲程
在压缩冲程未尾，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压的燃气。高温高压燃气推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作

## Slide 12
3
★课堂活动
二、汽油机
工作原理
4、排气冲程
进气门关闭，排气门打开，活塞向上运动，把废气排出气缸。
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作

## Slide 13
3
★课堂活动
二、汽油机
工作原理
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作
汽油机比较轻巧，噪音较低，常用在汽车、飞机和小型农业机械（如插秧机、机动喷雾器）上面。

## Slide 14
3
★课堂活动
三、柴油机
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作

## Slide 15
3
★课堂活动
三、柴油机
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作
进气门
排气门
喷油嘴
活塞
连杆
曲轴
气缸

## Slide 16
3
★课堂活动
三、柴油机
1、吸气冲程
进气门打开，排气门关闭，活塞由上端向下运动，空气进入气缸。
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作

## Slide 17
3
★课堂活动
三、柴油机
2、压缩冲程
进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，活塞把空气的体积压缩得很小，空气的压强增大，温度升高，该冲程末，缸内空气的温度已经超过柴油的燃点。
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作

## Slide 18
3
★课堂活动
三、柴油机
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作
3、做功冲程
从喷油嘴喷出雾状柴油，柴油遇到热空气立即燃烧起来，高温高压燃气推动活塞向下运动，并通过连杆带动曲轴转动。

## Slide 19
3
★课堂活动
三、柴油机
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作
4、排气冲程
进气门关闭，排气门打开，活塞向上运动，把废气排出气缸。

## Slide 20
3
★课堂活动
三、柴油机
结构
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程
连续工作
柴油比汽油便宜，但柴油比较笨重，主要应用在载重汽车、火车、拖拉机、坦克、轮船上，有的地方还用它带动发电机发电。

## Slide 21
3
★课堂活动
四、汽油机和柴油机的异同
相同点
相同点：
1、基本构造和主要部件作用相似。
2、每个工作循环都一样，有吸气、压缩、做功、排气四个冲程组成。
3、四个冲程中，只有做功冲程对外做功，其余三个冲程靠飞轮惯性完成。
4、一个工作循环中，活塞往复两次，曲轴转动两圈，飞轮转两圈，做功一次。

## Slide 22
3
★课堂活动
四、汽油机和柴油机的异同
不同点：
1、构造不同：汽油机汽缸顶部有火花塞，而柴油机汽缸顶部有喷油嘴。
2、燃料不同：汽油机燃烧汽油，而柴油机燃烧柴油。
3、吸气冲程不同：汽油机吸进汽油和空气和燃料混合物，柴油机只吸进空气。
4、点火方式不同：汽油机属点燃式点火，柴油机属压燃式点火。

## Slide 23
4
★典例分析
考点一：四冲程汽油机判断与能量转换
典型例题 1
如图所示，给试管里的水加热，水沸腾后，水蒸气推动橡皮塞冲出试管口，这个过程与选项四冲程汽油机工作示意图中，哪一个冲程的能量转化过程是相同的（ ）。
C

## Slide 24
4
★典例分析
考点一：四冲程汽油机判断与能量转换
迁移训练1
如图是四冲程汽油机工作循环中的一个冲程，下列关于该冲程及其能量转化判断正确的是（ ）。
A．做功冲程，将机械能转化为内能
B．做功冲程，将内能转化为机械能
C．压缩冲程，将机械能转化为内能
D．压缩冲程，将内能转化为机械能
B

## Slide 25
5
★课堂小结
热机
什么是热机
热机的工作原理
热机分类
汽油机
汽油机四冲程工作过程及能量转换
柴油机
柴油机工作过程与能量转换
汽油机与柴油机的异同

## Slide 26
6
★课后作业
1.汽油机在压缩冲程中工作物质被压缩，汽缸中的（ ）。
Ａ．压强增大，温度降低 Ｂ．压强减小，温度升高；
Ｃ．压强增大，温度升高； Ｄ．压强减小，温度降低
２.根据汽油机和柴油机的区别，下列说法正确的是（ ）。
Ａ.汽油机汽缸顶部有一个火花塞，柴油机汽缸顶部是一个喷油嘴
Ｂ.汽油机吸入的是空气，柴油机吸入的是空气和柴油的混合物
Ｃ.吸气冲程是内能转化为机械能 Ｄ.压缩冲程是内能转化为机械能
３.一台四冲程内燃机的飞轮转速为1800 rad／min，它１s完成（ ）。
A.30个冲程，做了30次功 B.60个冲程，做了60次功
C.120个冲程，做了30次功 D.60个冲程，做了15次功