## Slide 1: 第一章 机械运动
第1节 长度与时间的测量 第2课时

## Slide 2
学习目标
难点
重点
1.会使用适当的工具测量时间，知道如何规范地测量时间；
2.知道测量有误差，了解误差和错误有区别，知道多次测量求
平均值可以减小误差；
3.能根据日常经验或自然现象粗略估测时间；
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究

## Slide 3
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
生活中，年、月、日是怎么规定的？
地球自转一周的时间
一次完整月相的时间
地球公转一周的时间
你还知道哪些时间单位？

## Slide 4
时间的单位
小时
分
秒
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解
h
min
s
常用单位：
1. 国际单位制中，时间的基本单位：
2. 单位换算：
毫秒
ms
微秒
μs
h
min
s
ms
μs
60
60
103
103

## Slide 5
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解
古代测量时间的工具
日晷
沙漏
铜壶滴漏
日常生活中，测量时间的工具有哪些？

## Slide 6
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解
现代测量时间的工具
石英钟
摆钟
手表
机械停表
重点考察

## Slide 7
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解
时间的测量
认识机械停表
归零按钮
计时按钮
分针指针
秒针指针
大圈
整圈：30s
大格：1s
小格：0.1s
小圈
整圈：15min
大格：1min
小格：0.5min
秒针转动2圈，分针转一大格

## Slide 8
时间的测量
机械停表的使用
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解

## Slide 9
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解
时间的测量
停表的读数
秒针读后半分钟
读数：__________
1 min 44 s
1 min
44 s

## Slide 10
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
知识讲解
实验探究
测一测，脉搏跳动10次所用的时间，1min内你的脉搏跳动的次数。

## Slide 11
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解
常见的时间
人呼吸一次约3s
播放一首国歌约50s
学校一堂课约45min
眨一次眼约0.2~0.4s
做一次眼保健操约5min
心脏跳动一次约1s
中学生跑800m
约220s
打哈欠一次约3~5s

## Slide 12
同学们一起动手测量一块橡皮的长度，大家的测量数据都是正确的吗？
知识讲解
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
小飞 | 甲同学 | 乙同学 | 丙同学 | 丁同学
4.61 cm | 4.60 cm | 4.64 cm | 4.51 cm | 4.60 cm
测量时需要估读，会产生误差。

## Slide 13
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解
误差
误差：测量值与真实值之间的差别
误差的来源
测量方法
测量工具
测量者
改进测量方法
选用精密的测量工具
多次测量求平均值
减小误差的方法
误差不能消除，应尽量减小误差，误差不是错误，错误能够避免，误差不可避免

## Slide 14
新课引入
随堂练习
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
知识讲解
多次测量求平均值
小飞 | 甲同学 | 乙同学 | 丙同学 | 丁同学
4.61 cm | 4.60 cm | 4.64 cm | 4.51 cm | 4.60 cm
① 删除测量值中的错误数据
② 对测量值中的正确数据求平均值
不能改变精确度

## Slide 15
如图所示，该机械停表的读数为 _______ s
新课引入
知识讲解
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
随堂练习
当小盘指针未超过半分钟刻度线，则大表盘按照0~30s读数；
当小盘指针超过半分钟刻度线，则大表盘按照30~60s读数。
218.3

## Slide 16
四位同学用同一把刻度尺测量同一物体的长度，数据为:
12 .44cm、 12.43cm、 12.42cm、12.43cm、 12.42cm、 12.82cm
测量记录中错误的是_________，
此物体的长度应为 __________。
新课引入
知识讲解
拓展延伸
课堂小结
布置作业
实验探究
随堂练习
① 删除测量值中的错误数据
② 对剩余测量值中的正确数据求平均值，不改变
最终数据的精确度
12.82cm
12.43cm

## Slide 17
单位 | 符号 | 英文拼写
年 | y | year
天 | d | day
时 | h | hour
分 | min | minute
秒 | s | second
毫秒 | ms | millisecond
微秒 | μs | microsecond
在国际单位制中，时间的基本单位是秒。国际计量大会规定，铯133原子振动9 192 631 770次所需的时间定义为1s。
新课引入
知识讲解
随堂练习
课堂小结
布置作业
实验探究
拓展延伸
时间的单位

## Slide 18
新课引入
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
布置作业
实验探究
课堂小结
时间的测量
时间的单位及换算
误差
长度与时间的测量
停表的读数：
当小盘指针未超过半分钟刻度线则大表盘按照0~30s读数；
当小盘指针超过半分钟刻度线
则大表盘按照30~60s读数。
时间的国际基本单位： 秒（s）
1h = 60min
1min = 60s
1s = 1000ms
1ms = 1000μs
误差不是错误，误差不可避免
减小误差的方法：
多次测量求平均值

## Slide 19
作业：
月 日
新课引入
知识讲解
随堂练习
拓展延伸
实验探究
布置作业
课堂小结