## Slide 1: 第十二章 简单机械
第3节 机械效率
Notes: ppt中的视频可正常播放，动画请静音播放

## Slide 2
能结合实例分析什么是有用功、额外功和总功。
能说出机械效率的含义，知道机械效率是小于1的。能利用机械效率的公式进行简单的计算。
通过实验了解滑轮组机械效率的高低与物体重力的大小有关。
学习目标
难点
重点
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸

## Slide 3
直接提升物体做功，与使用机械提升物体做功相同吗？
演示实验
知识讲解
新课引入
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸

## Slide 4
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
直接提升物体做功，与使用机械提升物体做功相同吗？
演示实验
G/N | h/m | W直/J | F/N | s/m | W机/J
2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.24
使用任何机械不省功

## Slide 5
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
有用功和额外功
G/N | h/m | W直/J | F/N | s/m | W机/J
2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.24
1.有用功：直接对物体所做的功（工作目的）。
2.总功：利用机械所做的功（实际付出）。
3.额外功：由于机械自重和摩擦等因素影响，
而不得不做的功（无用付出）。

## Slide 6
新课引入
知识讲解
实验探究
课堂小结
随堂练习
布置作业
拓展延伸
机械效率
1．定义：有用功跟总功的比值。
2．公式：
ƞ=
W总
W有
3．机械效率用百分数表示。总小于1。
4．反映了机械的一种性能。

## Slide 7
测量滑轮组的机械效率
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
实验原理：
实验器材：
G
h
F
s
弹簧测力计、刻度尺、
铁架台、滑轮、细线、钩码。

## Slide 8
测量滑轮组的机械效率
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
实验步骤：
1.如图组装滑轮组，测出钩码的重力G，并记下钩码和绳端的位置。
2.匀速竖直缓慢拉动弹簧测力计，使钩码缓慢上升，测出拉力F，并用刻度尺测出钩码上升的高度h和绳端移动的距离s。
3.算出有用功W有、总功W总、机械效率ƞ并填入表格。
4.改变钩码数量，再做两次上面的实验。

## Slide 9
课堂小结
新课引入
知识讲解
实验探究
随堂练习
布置作业
拓展延伸
实验 次数 | 钩码所受的重力G/N | 拉力 大小F/N | 提升高度h/m | 绳端移动的距离s/m | 有用功W有/J | 总功 W总/J | 机械效率ƞ
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
测量滑轮组的机械效率
实验表格：
实验结论：
同一滑轮组，物重越大，机械效率越高。

## Slide 10
解析
C
新课引入
随堂练习
实验探究
知识讲解
课堂小结
布置作业
拓展延伸
关于机械效率的说法中正确的是 （ ）
A．越省力的机械，效率越高
B．做有用功越多的机械，效率越高
C．做相同的功，额外功的值越小，效率越高
D．做功越快的机械，效率越高
ƞ=
W总
W有
=
W有+ W额
W有

## Slide 11
新课引入
随堂练习
实验探究
知识讲解
课堂小结
布置作业
拓展延伸
F=?
s=1m
G物=10 N
h=？
如图，忽略绳重和摩擦，用拉力F拉着10 N的重物匀速上升，绳子自由端移动1 m，动滑轮重力2 N，
求：（1）拉力F；（2）物体上升的距离；
（3）有用功，总功，机械效率。
解析
动滑轮+物体
G总
2F
因为重物匀速上升，
所以，2F=G总=G 物+ G动
G物+G动
F=
2
=
10N+ 2N
2
=6N
G动=2 N
h=
2
s
=
2
1m
=0.5m
W有 = G物 h=10N×0.5m=5J
W总 = F s=6N×1m=6J
ƞ=
W总
W有
=
6J
5J
=83.3%
答：F为6N，h为0.5m， W有 是5J，W总 是6J， ƞ是83.3%。

## Slide 12
机械
效率
有用功和
额外功
测定机械效率
新课引入
课堂小结
实验探究
知识讲解
随堂练习
布置作业
拓展延伸
机械效率
有用功：直接对物体所做的功（工作目的）
总功：利用机械所做的功（实际付出）
额外功：由于机械自重和摩擦等因素影响，
而不得不做的功（无用付出）
定义：有用功跟总功的比值
公式：
同一滑轮组，物重越大，机械效率越高
ƞ=
W总
W有

## Slide 13
拓展延伸
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
在斜面上将一个重4.5N的物体匀速拉到高处，如图所示。沿斜面向上的拉力为1.8N，斜面长1.2m、高0.3m。求这个斜面的机械效率。
G物 =4.5N
F=1.8N
s=1.2m
h=0.3m
解析
把重物直接提升h所做的功为有用功
W总=F s =1.8N×1.2m=2.16J
ƞ=
W总
W有
=
2.16J
1.35J
=62.5%
所以，W有=G物 h =4.5N×0.3m=1.35J
答：这个斜面的机械效率是62.5%。

## Slide 14
作业：
月 日
布置作业
新课引入
实验探究
知识讲解
随堂练习
课堂小结
拓展延伸

## Slide 15
再 见