## Slide 1
第一章 机械运动
第1节 长度和时间的测量

## Slide 2
第1节 长度和时间的测量 学习内容导览
长度
的单位
长度
的测量
长度的
特殊测量
时间
的单位
时间
的测量
误差

## Slide 3
1.会使用适当的工具测量长度和时间。
2.能通过日常经验、物品或自然现象粗略估测长度和时间。
3.知道测量有误差，误差和错误有区别。

## Slide 4
中心的两个圆哪个面积大?

## Slide 5
上、下哪根小棒长？
AB长还是CD长?

## Slide 6
1.长度的单位
国际单位:米，符号是m。
常用单位：
千米（km）、分米（dm）、
厘米（cm）、毫米（mm）、
微米（μm）、纳米（nm）。

## Slide 8
2.常用长度单位之间的换算
1km=1000m=103m 1dm=0.1m=10-1m
1cm=0.01m=10-2m 1mm=0.001m=10-3m
1μm=0.000001m=10-6m 1nm=0.000000001m=10-9m

## Slide 9
步骤1：数值不变，乘原单位与目标单位之间的换算关系。
步骤2：将原单位改写为目标单位。注意规范使用科学记数法。
3.单位换算的步骤
科学记数法

## Slide 10
学生用的课桌的高度 ≈ 80cm
一层楼的高度 ≈ 3m
一支2B铅笔的长度 ≈ 1.75dm = 17.5cm
一张纸的厚度 ≈ 0.1mm
4.生活中常见的长度

## Slide 11
例1 （1）一根头发丝的直径约8.2μm，
合__________m=__________cm =__________mm =_______nm。
8.2×10-6
8.2×10-4
8.2×10-3
8 200
（2）一个正常发育的中学生的身高约为160____(填单位)。
（3）一个甲型H7N9流感病毒分子的直径约为9×10-8m=_____nm。
cm
90

## Slide 12
1.测量长度的基本工具：刻度尺。
刻度尺

## Slide 13
学生用尺
卷尺
软尺
皮尺

## Slide 14
游标卡尺
螺旋测微器
测距仪

## Slide 15
它的零刻度线在哪里，是否磨损？
8cm
1mm
单位
零刻度线
量程
分度值
它能测量的范围是多少？
它的分度值是多少？
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cm
观察刻度尺

## Slide 16
根据不同的测量对象和要求，选择量程和分度值都合适的测量工具
例2 要测量一名中学生的身高，选用下列哪一种尺子最合适（ ）
A.量程20cm，分度值0.5mm B.量程5m，分度值1dm
C.量程3m，分度值1mm D.量程100cm，分度值1mm
C

## Slide 17
步骤一：估。在实际的测量中,首先要估测被测物体的长度。
步骤二：选。在实际的测量中,并不是分度值越小越好,测量时应先根据实际情况确定需要达到的程度,再选择满足测量要求的刻度尺。
2.如何测量一个物体的长度：

## Slide 18
步骤三：放。刻度尺的位置应放正，零刻度线对齐被测物体的一端，有刻度线的一边要紧贴被测物体且与被测物体保持平行，不能歪斜。

## Slide 19
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×

## Slide 20
步骤四：读。视线与刻度尺尺面垂直。
0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
×
√
×

## Slide 21
读数：
读数：
3.2cm
3.25cm
说明：分度值不同，读数也不同，分度值越小，测量结果越精确。
步骤四：读。要估读出分度值的下一位数值。

## Slide 22
步骤五：记。记录测量结果应包括数字和单位。
２.７８cm
数字
单位

## Slide 24
例3 请读出下列物体的长度。（都以cm为单位）
2.00cm
2.4cm
1.87cm

## Slide 25
正确使用刻度尺的步骤：
（1）估：估计被测物长度。
（2）选：选择合适的刻度尺。
（3）放：刻度尺与待测边平行；零刻度线要对准被测物体的一端，刻度线要紧贴被测物体。
（4）读：正对刻度线，读数时，要估读到分度值的下一位。
（5）记：记录数值和单位。

## Slide 26
使用刻度尺测量物理课本的长和宽：
物理量 | 长度a/cm | 长度b/cm
第1次 |  | 
第2次 |  | 
第3次 |  | 
平均值 |  | 

## Slide 27
阅读教材“小资料”，了解常见的长度或距离。

## Slide 28
讨论、操作、交流：
生活中，我们常常采用一些方法来粗略地测量长度。
人体的哪些部位可以作为“尺”来估测长度?
尝试用这些“尺”来估测某个物体的长度(如教室的宽度)。

## Slide 29
1 m
1 dm
1 cm

## Slide 30
（1）大拇指的宽度大约是1cm。
（2）手臂伸直，手尖到鼻子的距离大约是50cm 。
（3）成人一步大约是75cm。
（4）“一拃”的长度为8厘米。
人身体的“尺子”

## Slide 31
（5）身高也是一把尺子。因为每个人两臂平伸，两中指尖之间的长度和身高大致是一致的。所以，将两臂伸平，可以作尺子去测量。
（6）影子也是尺子。要是想量树的高，只要量一量树的影子和自己影子的长度就可以了。因为树的高度＝树影长×身高÷人影长。
人身体的“尺子”

## Slide 33
1.如何测量一张纸的厚度？

## Slide 34
2.如何测量铁丝的直径？

## Slide 36
3.如何测量一枚硬币的直径？
一元钱硬币的直径

## Slide 38
4.地图上铁路路线的长度该怎么测量？

## Slide 39
例4 如图所示，硬币的直径是________cm。
2.50

## Slide 40
1.国际单位：秒，符号是s。
2.常用单位：
小时
分钟
天
毫秒
微秒
年
min
h
d
Y
ms
μs

## Slide 41
3.时间单位之间的换算
1 h=60 min
1 min=60 s
1 s=103 ms
1 s=106 μs
1 ms=10-3 s
1 μs =10-6 s

## Slide 42
石英钟
电子手表
机械手表
智能手表
1.测量时间的工具

## Slide 43
手机秒表

## Slide 44
日晷
沙漏

## Slide 45
一炷香的时间
铜壶滴漏
铯原子钟

## Slide 46
电子秒表
机械秒表

## Slide 47
用手紧握停表，大拇指按在右边按钮上， ①第一次按下时，开始计时；
②第二次按下时，停止计时；
③食指按下左边按钮，回零。
2.电子秒表的使用

## Slide 48
复位
启动、停止按钮
分针
秒针
3.机械秒表的基本结构

## Slide 49
大表盘秒针运动一周所表示的时间为_____ ，大表盘的分度值是______。
小表盘分针运动一周所表示的时间为______， 小表盘的分度值是 ______。
60s
0.1s
30min
1min
4.机械秒表的量程与分度值

## Slide 50
大表盘秒针运动一周所表示的时间为_____，大表盘的分度值是______。
小表盘分针运动一周所表示的时间为______，小表盘的分度值是 ______。
30s
0.1s
15min
0.5min

## Slide 51
第一次按下开始/启动键时 表针开始转动。
第二次按下开始/启动键时 表针停止转动,读数。
第三最后按下复位键时 表针弹回零点。
简记：一启动；二按停；三读数；四归零。
5.机械停表的使用步骤

## Slide 52
6.机械秒表的读数
用停表测量时间时，先看小圈再看
大圈，小圈读数+大圈读数=记时。
图中秒表的读数为
3min+37.5s=217.5s

## Slide 54
例5 如图所示，停表的示数为 min s。
4
44.2

## Slide 55
例6 如图所示的是某种机械停表的实物图，长针转一圈度量的时间是 ，分度值是 ；短针转一圈度量的时间是 ，分度值是 ，图中显示的时间是 。
30s
0.1s
15min
30s
9min 38.4s

## Slide 56
(1)练习使用秒表:按动秒表上的按钮，观察指针(或数字)的变化，了解秒表的使用方法。
(2)使用秒表测量你脉搏跳动10次所用的时间;正常行走时你每迈一步所用的时间。
7.学生实验：用秒表测量时间

## Slide 57
（1）测量时，要用眼睛估读出最小刻度值的下一位数字，是估读就不可能非常准确。
1.定义：测量的数值和真实值之间总会有差别,这就是误差。
2.误差的来源 ：测量工具、测量方法、测量者。
（2）仪器本身不准确。
（3）环境温度、湿度变化。

## Slide 58
3.误差与错误的区别
误差
不可能避免
只能减小
≠
错误
不应该发生的
可以避免
由测量工具、测量方法的限制测量人估读值不同而引起的
在测量时不遵守测量仪器的使用规则或读数不正确造成的

## Slide 59
4.减小误差的方法
（1）多次测量取平均值。
（2）使用精密的测量工具。
（3）改进测量方法。

## Slide 61
例7 下列有关误差的说法中，正确的是（ ）
A．多次测量取平均值可以减小误差
B．误差就是测量中产生的错误
C．只要认真测量，就可以避免误差
D．选用精密的测量仪器可以消除误差
A

## Slide 62
国际单位制
国际单位制（SI），源自公制或米制，旧称“万国公制”，是现时世界上最普遍采用的标准度量衡单位系统，采用十进制进位系统。是18世纪末科学家的努力，最早于法国大革命时期的1799年被法国作为度量衡单位。国际单位制是在公制基础上发展起来的单位制，于1960年第十一届国际计量大会通过，推荐各国采用，其国际简称为SI。

## Slide 63
国际单位制
7个严格定义的基本单位：长度（米）、质量（千克）、时间（秒）、电流（安培）、热力学温度（开尔文）、物质的量（摩尔）和发光强度（坎德拉）。
基本单位
基本单位的定义始于1889年，在近百年内，由于科学技术的发展，它们的定义也在不断发生变化，下面简述其定义和演变的情况。

## Slide 64
国际单位制

## Slide 65
误差
误差与错误的区别
减小误差的方法
长度和
时间的
测量
长度的测量
长度的单位:m、km、cm等
长度的测量工具：刻度尺
刻度尺的使用
长度的特殊测量方法
时间的测量
时间的单位:s、h、min等
时间的测量工具：秒表、钟表等
秒表的使用

## Slide 66
根据课堂安排适量练习

## Slide 67
1.教材课后练习题。
2.实践作业：测量学校操场主席台的高度和
长度、宽度，制作周期为1s的单摆。