## Slide 1
18.4 焦耳定律
人教版九年级下册 第十八章
课程讲授
课程导入
本课小结
习题练习

## Slide 2
课程导入
电热水器
电热水壶
电炉
电烤箱
电饭锅
电热取暖器
这些电器通电后为什么可以产热？

## Slide 3
课程讲授
初步认识
电流的热效应
电流通过导体时电能转化成内能，这个现象叫做电流的热效应。
通 电

## Slide 4
课程讲授
初步认识
电流的热效应
电炉丝和导线通过电流相同，为什么电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热?
电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?

## Slide 5
课程讲授
初步认识
电流的热效应
演示实验
电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?
实验装置
1.猜想
电 阻
电 流
通电时间
2.设计实验
提问：当一个物理量的大小被猜测与多个因素有关时，应用什么方法去探究？
控制变量法

## Slide 6
课程讲授
初步认识
电流的热效应
演示实验
电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?

## Slide 7
课程讲授
初步认识
电流的热效应
演示实验
电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?
结论1：在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。
R1 = 5 Ω
R2 = 10 Ω
A
将电阻丝产生热量的多少通过U形管中液面高度的变化反映出来，是运用了转换法 。

## Slide 8
课程讲授
初步认识
电流的热效应
演示实验
电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?

## Slide 9
课程讲授
初步认识
电流的热效应
演示实验
电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?
I
A
R = 5 Ω
R = 5 Ω
R = 5 Ω
I1
结论2：在电阻相同、通电时间相同的情况下，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多。

## Slide 10
课程讲授
初步认识
电流的热效应
演示实验
电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关?
h1
h2
t1
t2
结论3：在电流相同、电阻相同的情况下，通电时间越长，这个电阻产生的热量越多。

## Slide 11
课程讲授
初步认识
电流的热效应
结论：电流通过导体产生的热量跟 、
、 有关。
电流
电阻
通电时间
在电流相同、通电时间相同的情况下，电阻越大，这个电阻产生的热量越多。
在电阻相同、通电时间相同的情况下，通过一个电阻的电流越大，这个电阻产生的热量越多。
在电流和电阻都相同的情况下，通电时间越长，这个电阻产生的热量越多。

## Slide 12
课程讲授
新课推进
焦耳定律
焦耳（James Prescott Joule， 1818—1889），英国物理学家。用 近 40 年的时间做了 400 多次实验， 研究热和功的关系。通过大量的实 验，于 1840 年最先精确地确定了电 流产生的热量与电流、电阻和通电 时间的关系。
焦 耳

## Slide 13
课程讲授
新课推进
焦耳定律
内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。
公式：Q = I2Rt
单位：焦耳（J）
Q = I ² R t
热量 电流 电阻 时间
J A Ω s
公式：
物理量：
单位：
1J = 1 A2·Ω·s

## Slide 14
课程讲授
新课推进
焦耳定律
W = U I t
（适用于纯电阻电路）
W = t
U2
R
W = I2Rt
（普遍适用）
电功
电热
Q = I2Rt
（普遍适用）

## Slide 15
课程讲授
新课推进
焦耳定律
一根60Ω的电阻丝接在36V的电源两端，在5min内共产生多少热量?
Q = I2Rt
=(0.6 A)2×60 W×300 s
= 6 480 J
答: 在 5 min 内共产生 6 480 J 热量。
解:
I = = = 0.6 A
U
R
36 V
60 Ω

## Slide 16
课程讲授
新课推进
焦耳定律
额定电压相同的灯泡，额定功率越大，电阻越小，正常工作时单位时间内产生的热量越多。可是按照焦耳定律，电阻越大，单位时间内产生的热量越多。二者似乎有矛盾，这是怎么回事?
想想议议

## Slide 17
课程讲授
新课推进
电热的利用和防止
用来加热
利用电热孵化器孵小鸡
电热器的优点:
清洁卫生，没有环境污染，热效率高，还可以方便地控制和调节温度。

## Slide 18
课程讲授
新课推进
电热的利用和防止
电热的危害：
很多情况下我们并不希望用电器的温度过高。
电视机
电脑

## Slide 19
课程讲授
新课推进
电热的利用和防止
注意用电安全

## Slide 20
小结
课程讲授
电流的热效应
影响电热的因素
焦耳定律
焦耳定律
演示实验
内容、公式、符号
简单计算
电流通过导体产生的热量跟电阻、电流、通电时间 有关
电热的利用和防止

## Slide 21
习题练习
1.有两根金属电阻丝，电阻分别为5Ω和15Ω，将它们串联后
接在一个电源两端，它们的电 压之比为_______，在相同的时间内产生的热量之比为______； 如果将它们并联同一电源两极间，通过它们的电流之比为_______，在相等的 时间内产生的热量之比为________.
1∶3
1∶3
3∶1
3∶1

## Slide 22
习题练习
2.某同学自制了一个“电热驱蚊器”，它的发热元件是一个阻值为1.0×104Ω的电阻. 将这个电热驱蚊器接在电源的两端，当电源两端电压为220V时，1min内产生的热量的______J.
290.4

## Slide 23
习题练习
3.一个标有“220V，500W”字样的电加热器(俗称“热得快”)，正常工作20分钟产生的热 量为________焦.假若电加热器放出的这些热量全部被水吸收，在标准大 气压下 _______(填“能”或“不能”)将质量为2千克20℃的水加热至沸腾.
不能
6×105