## Slide 1
第一课时 杠杆及杠杆的平衡
11.1 探究：杠杆的
平衡条件

## Slide 3
1. 能完成“探究杠杆的平衡条件”的实验；
2. 能猜想杠杆平衡条件，并能通过实验来验证猜想；
3. 知道杠杆是一种模型。

## Slide 4
跷跷板的工作原理是什么呢？

## Slide 5
它们有什么共同特点呢？

## Slide 6
认识杠杆
下图展示了生活中常见的几种工具，结合实际使用过程，你能说出它们有什么共同点吗？
剪刀
天平
核桃钳
特点：都有一根能绕着固定点转动的硬棒。

## Slide 7
认识杠杆
杠杆的定义：
物理学中，这种在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就称为杠杆。
固定点
绕固定点转动的硬棒

## Slide 8
认识杠杆
杠杆是一种简单但用途十分广泛的机械。

## Slide 9
认识杠杆
杠杆的五要素
人们用棒撬动石头时，经常用如图所示的方式，这就是利用了杠杆。

## Slide 10
认识杠杆
杠杆的五要素
1. 支点：杠杆绕着转动的点O。
2. 动力：使杠杆转动的力F1。
3. 阻力：阻碍杠杆转动的力F2。
支点O
F1
F2

## Slide 11
认识杠杆
杠杆的五要素
支点O
F1
F2
4. 动力臂：从支点到动力作用线的距离l1为动力臂。
5. 阻力臂：从支点到阻力作用线的距离l2为阻力臂。
L1
∟
L2
∟
怎么画出杠杆的力臂呢？

## Slide 12
认识杠杆
杠杆的五要素
力臂的画法
1.过力的作用点沿力的方向画一条直线（有的在图中已经标出力的方向）；
2.找到支点，并标明O点；
3.过O点做动力F1的垂线段，并标出垂线符号；
4.标上双向箭头并在其旁边写上l1。
l1
F1
O

## Slide 13
同样，阻力及阻力臂也是一样的画法。
注意：
1.力臂不一定在杠杆上；
2.杠杆可以是直的，也可以是弯的。
l2
l1
F1
O
F2
认识杠杆
杠杆的五要素
力臂的画法
你能画出剪刀、天平和核桃钳的支点、动力、动力臂、阻力及阻力臂吗？

## Slide 14
认识杠杆
杠杆的五要素
剪刀
天平
核桃钳
支点O
F1
F2
L1
∟
L2
∟
支点O
F1
F2
L1
∟
L2
∟
支点O
F1
F2
L1
∟
L2
∟

## Slide 15
实验：探究杠杆的平衡条件
杠杆平衡状态
当杠杆在动力和阻力的作用下静止或匀速转动时，我们就说此时杠杆处于平衡状态。
杠杆在什么条件下才能平衡呢？

## Slide 16
实验：探究杠杆的平衡条件
提出问题：
动力、动力臂、阻力、阻力臂之间会有怎样的关系才能使杠杆平衡？
做出假设：
阻力臂与动力臂的长度？
阻力与动力的大小？
……

## Slide 17
实验：探究杠杆的平衡条件
【实验目的】
1. 探究杠杆的平衡条件。
2. 学习如何分析实验数据来验证猜想。
【实验器材】
杠杆、铁架台、钩码等。

## Slide 18
实验：探究杠杆的平衡条件
【实验设计】
利用如图所示的实验装置，通过改变支点两边悬挂钩码的个数和悬挂位置，探究杠杆平衡时动力、动力臂和阻力、阻力臂之间的关系。
所挂钩码不宜过多。小心操作，避免钩码摔落造成物品损坏。

## Slide 19
实验：探究杠杆的平衡条件
【实验步骤】
1. 按右图装配实验装置。在挂上钩码前调节杠杆两端的螺母，将杠杆调节至水平位置平衡。

## Slide 20
实验：探究杠杆的平衡条件
【实验步骤】
2. 在杠杆支点两侧悬挂不同个数的钩码，它们对杠杆的作用力分别作为动力F1、阻力F2。移动钩码的悬挂位置，使杠杆在水平位置重新平衡，在自己设计的记录表中记录此时杠杆两侧所受作用力的大小、动力臂l1和阻力臂l2。

## Slide 21
实验：探究杠杆的平衡条件
【实验步骤】
3. 改变动力F1和动力臂l1的大小，重复实验，并将数值记录在记录表中。
实验序号 | 左侧 |  | 右侧 | 
 | 动力F1/N | 动力臂L1/m | 阻力F2/N | 阻力臂L2/m
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 

## Slide 22
实验：探究杠杆的平衡条件

## Slide 23
实验：探究杠杆的平衡条件
【实验数据记录】

## Slide 24
实验：探究杠杆的平衡条件
【实验结论】
大量实验证明：
杠杆的平衡条件为：
动力×动力臂 = 阻力×阻力臂，
即
F1L1=F2L2

## Slide 25
实验：探究杠杆的平衡条件
【反思交流】
1. 你的实验结论与猜想是否有差异？结论是否可靠？还有进一步的改进措施吗？
答：若在实验中出现与猜想不一致的现象，可通过实验前检查实验所用杠杆是否平衡、多次进行实验等方法验证实验猜想。
2. 实验中，如果杠杆不在水平位置平衡，动力臂和阻力臂能否直接从杠杆上读出？为什么？
答：不能，若杠杆未在水平位置保持平衡，力臂与杠杆不重合，无法直接通过杠杆长度读取力臂。

## Slide 26
实验：探究杠杆的平衡条件
拓展延伸
该状态下杠杆仍
属于平衡状态
当弹簧测力计从a处移动到b处时示数变大
当前情况下杠杆的平衡条件：F1L1=F2L2+F3L3

## Slide 27
实验：探究杠杆的平衡条件
DIS实验室 用力传感器探究杠杆的平衡原理
按图装配实验装置。先调节杠杆水平，在杠杆一侧悬挂钩码，另一侧连接传感器并使杠杆保持水平，记录此时杠杆两侧所受作用力的大小及动力臂和阻力臂。改变钩码或传感器到杠杆支点的距离，重复进行实验。分析杠杆平衡时动力、动力臂和阻力、阻力臂之间的关系，总结杠杆的平衡条件。

## Slide 28
实验：探究杠杆的平衡条件
学科综合 杠杆
杠杆是中国古代的一大发明，秤锤、秤杆分别叫“权”和“衡”，寓意做任何事情都要权衡轻重。杆秤作为称量质量的工具，使用已经超过2000年，其工作原理正是杠杆平衡条件。

## Slide 29
实验：探究杠杆的平衡条件
学科综合 杠杆
随着科学技术的发展，测量质量的工具也在不断发展。
物理天平
分析天平
超微量天平
电子汽车秤
请了解这些“新”工具，谈谈它们都“新”在哪？

## Slide 30
1. 杆秤在我国有几千年的历史，如今中药房仍在使用。如图所示，已测得刺五加药材质量是120g，其中OB=3OA，若不计杆秤自重，则秤砣的质量约为 g。接下来要测30g的人参片需要将秤砣向B点的 （选填“左”或“右”）侧移动。
40
右

## Slide 31
2. 如图为用螺丝刀撬图钉的示意图，在图中画出动力F1的力臂L1。

## Slide 32
3. 某同学利用若干个质量为50g的钩码和弹簧测力计探究杠杆的平衡条件。
（1）调节平衡螺母，使杠杆在不挂钩码时，保持水平并______，达到平衡状态，如图所示。
静止

## Slide 33
3. 某同学利用若干个质量为50g的钩码和弹簧测力计探究杠杆的平衡条件。
（2）在杠杆左侧15cm刻度线处挂上4个钩码，在杠杆右侧挂上6个钩码，移动右侧钩码到______cm刻度线处使杠杆重新在水平位置平衡。这时动力或阻力是___________
_______（填“钩码受到的重力”“钩码对杠杆的拉力”或“杠杆对钩码的拉力”）。
10
钩码对杠杆
的拉力

## Slide 34
认识杠杆
杠杆的定义
探究
：杠杆的平衡条件
实验：探究杠杆的平衡条件
杠杆的五要素
实验：探究杠杆的平衡条件
杠杆的平衡状态
杠杆原理：F1l1=F2l2