## Slide 1
第二课时 杠杆的应用
11.1 探究：杠杆的平衡条件

## Slide 3
1. 能分析生产生活中不同类别的杠杆；
2. 能体会我国古代在杠杆使用方面的智慧。

## Slide 4
我国古代早就有了许多巧妙应用杠杆的事例：
《天工开物》 碓（duì）
舂（chōng）米用的碓
《天工开物》桔槔(jié gāo)
用桔槔汲水

## Slide 5
杠杆的应用
下图是几种常见的杠杆，请在图上标出每种杠杆的动力、动力臂和阻力、阻力臂，并分析这些杠杆有什么作用。
用钉锤撬钉子
跷跷板
钓鱼竿

## Slide 6
杠杆的应用
L1
L2
O
F2
F1
F2
F1
O
L2
L1

## Slide 7
杠杆的应用
L1
L2
F2
F1
O

## Slide 8
杠杆的应用
杠杆的种类
动力臂大于阻力臂：这种杠杆用较小的动力就可以克服较大的阻力，由于用起来省力，常被称为省力杠杆。
这类杠杆虽然省力，但会费距离。
O
F2
F1
L1
L2

## Slide 9
杠杆的应用
杠杆的种类
动力臂小于阻力臂：这种杠杆要使用比阻力大的动力才能克服阻力，由于使用起来费力，常被称为费力杠杆。
这类杠杆虽然费力，但能省距离。
L1
L2
F2
F1
O

## Slide 10
杠杆的应用
杠杆的种类
动力臂等于阻力臂：这种杠杆只要动力与阻力大小相等，就能保持平衡了，常被称为等臂杠杆。
这类杠杆既不省力，也不费力。

## Slide 11
杠杆的应用
杠杆的种类
这些杠杆哪个省力、哪个费力、哪个既不省力也不费力吗？
省力杠杆
等臂杠杆
费力杠杆

## Slide 12
杠杆的应用
不同种类杠杆的应用
省力杠杆的应用

## Slide 13
杠杆的应用
不同种类杠杆的应用
等臂杠杆的应用

## Slide 14
杠杆的应用
不同种类杠杆的应用
费力杠杆的应用
杠杆无论是省力还是费力，都各有所长。在应用时应扬长避短，分别发挥其特有的作用。

## Slide 15
杠杆的应用
例题 植树活动中，两位同学用1.2m常的轻竹竿抬水。水和桶总重为120N，水桶挂在视为水平的轻竹竿的A处，距后面同学0.5m。求：后面同学抬水所用的力的大小。（竹竿的重力忽略不计，两位同学各自对竹竿的力的作用点之间的距离近似认为是1.2m）
杠杆平衡条件的应用

## Slide 16
杠杆的应用
分析：可将轻竹竿看成杠杆，竹竿在水平位置保持平衡。以前面同学肩膀位置B处为支点，可把水桶对竹竿的作用力（其大小等于水和桶的重力大小）看成阻力，把后面同学在肩膀位置C处竖直向上抬水的力看成动力，BC、AB分别为动力臂和阻力臂。利用杠杆平衡条件，可求出后面同学抬水所用的力的大小。
B
A
C
G
F
杠杆平衡条件的应用

## Slide 17
杠杆的应用
杠杆平衡条件的应用
解：由题意，水和桶的重力之和G=120N，动力臂l1=BC=1.2m，阻力臂l2=AB=1.2m-0.5m=0.7m。
根据杠杆平衡条件F1l1=F2l2可知，Fl1=Gl2
因此，
分析解决杠杆类问题，首先根据杠杆的使用情况确定支点，分析杠杆受到的动力、阻力和相应力臂，再根据杠杆平衡条件进行计算。

## Slide 18
1. 下列工具属于费力杠杆的是（ ）
A．镊子 B．天平
C．瓶起子 D．核桃夹
A

## Slide 19
2. 用如图所示的扳手拧螺丝时，一只手稳住扳手的十字交叉部位，另一只手用同样大小和方向的力在 点（选填“A”“B”或“C”）更容易拧动螺丝，原因是______________________________________________________。
C
在阻力和阻力臂一定时，动力臂越长越省力

## Slide 20
3. 骨骼、肌肉和关节等构成了人体的运动系统，人体中最基本的运动大多是由肌肉牵引骨骼绕关节转动产生的。下列关于人体中的杠杆说法正确的是（ ）
A．图甲：手托重物时，可视为省力杠杆
B．图甲：手托重物时，肱二头肌对前臂的牵引力是阻力
C．图乙：踮脚时，可视为费力杠杆
D．图乙：向上踮脚的过程中，腓肠肌对足部骨骼的牵引力是动力
D

## Slide 21
杠杆的种类
等臂杠杆：l1=l2
杠杆的应用
省力杠杆：l1>l2
杠杆平衡条件
的应用
费力杠杆：l1<l2
利用杠杆原理解决实际问题
杠杆的应用
等臂杠杆的应用
省力杠杆的应用
费力杠杆的应用