## Slide 1: 第十章 机械与人
沪科版新教材同步教学课件
第五节 机械效率

## Slide 2
直接提升物体做功，与使用机械提升物体做功相同吗？
提出问题：
提出问题

## Slide 3
G/N | h/m | W直/J | F/N | s/m | W机/J
2 | 0.1 |  | 1.2 | 0.2 | 
结论：使用动滑轮比直接提升物体不省功。
推论：使用任何机械不省功。
实 验
0.2
0.24

## Slide 4
概 念
G/N | h/m | W直/J | F/N | s/m | W机/J
2 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.24
额外功：由于机械自重和摩擦等因素影响，
而不得不做的功（无用付出）。
有用功：直接对物体所做的功（工作目的）。
总功：利用机械所做的功（实际付出）。

## Slide 5
在使用机械工作时，有用功在总功中所占份额越多越好。它反映了机械的一种性能，物理学中表示为机械效率。
一、机械效率：
1．定义：有用功跟总功的比值。
2．公式：
3．用百分数表示。总小于1。

## Slide 6
G
F
我们总希望，有用功占总功中的份额越大越好
正确理解机械效率，关键是明确三种功：①w有 ②w总 ③w额

## Slide 7
1．关于机械效率的说法中正确的是 （ ）
A．越省力的机械，效率越高
B．做有用功越多的机械，效率越高
C．做相同的功，额外功的值越小，效率越高
D．做功越快的机械，效率越高
C
练一练

## Slide 8
2、关于机械效率，以下说法正确的是：（ ）
D、省力越多的机械，机械效率越高。
C、做功越多的机械，机械效率越高；
B、单位时间里做功越多的机械，机械效率越高；
A、机械效率总小于1；
练一练
A

## Slide 9
例 用一动滑轮将重200N的砂子提到9m高的脚手架上，所用力是120N，求有用功、总功机械效率各是多少？
解：

## Slide 10
2．如图，忽略绳重和摩擦，用拉力F拉着10 N的重物匀速上升，绳子自由端移动1 m，动滑轮重力2 N，
求：（1）拉力F；
（2）物体上升的距离；
（3）有用功，总功，机械效率。
练一练

## Slide 11
二、测滑轮组的机械效率：
F
实验原理
实验器材
注意事项
弹簧测力计、刻度尺、
铁架台、滑轮、细线、钩码。
竖直向上，缓慢拉动测力计。

## Slide 12
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | 
1 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |  |  | 
2 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
F
实验1
保持动滑轮重一定，改变钩码重力。
结论：
动滑轮重一定,提升物重越大，机械效率越高。
74.1%
83.3%
0.2
0.27
0.4
0.48

## Slide 13
 | G/N | h/m | F/N | s/m | W有/J | W总/J | 
1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 |  |  | 
2 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |  |  | 
2.条件：物重一定
实验2
保持钩码重力一定，改变动滑轮重。
结论：
物重一定，动滑轮越重，机械效率低。
F
F
0.2
0.3
66.7％
0.2
0.32
62.5％

## Slide 14: 实验结论：
任何一个机械的机械效率都不是固定的，应该提高机械的机械效率。

## Slide 15
三、如何提高机械效率
减小机械自重
例如：动滑轮太重，使二动二定滑轮组很低，换用较轻滑轮就可提高其机械效率。
减小机械间的摩擦力

## Slide 16
练一练
1、判断下面说法中是否正确．
⑴、有用功越多，机械效率越高（ ）
⑵、额外功越少，机械效率越高（ ）
⑶、物体做功越慢，机械效率越低（ ）
⑷、做总功越多，机械效率越低（ ）
⑸、做相同的有用功，额外功越少，机械效率越高（ ）
⑹、做相同的总功时，有用功越多，机械效率越高（ ）
⑺、用不同的滑轮组做的有用功相同时，机械效率一定相同（ )
⑻、因为有用功总小于总功，所以机械效率总小于1（ ）
⑼、做的额外功一定时，总功越少，机械效率越高（ ）
⑽、有用功在总功中占的比例越大，机械效率越高（ ）
×
×
×
×
×
×
√
√
√
√

## Slide 17
2、图为测量滑轮组机械效率的实
验装置，钩码总重6 N。
（1）实验时要竖直向上______
拉动弹簧测力计，由图可知拉力
大小为_______N，若钩码上升的
高度为8cm,则弹簧测力计向上移动______cm,该滑轮组的机械效率为________。
（2）若仅增加钩码的个数，该滑轮组有机械效率将_______（选填：“增大”、“减小”或“不变”）
缓慢
2.4
24
83.3%
增大
练一练

## Slide 18
3、在“测滑轮组机械效率”的实验中，用同一滑轮组进行两次实验，实验数据如下表：
⑴此实验所用滑轮的个数至少是____个，其中动滑轮有_____个。
⑵第一次实验测得滑轮组的机械效率为________，第二次实验时滑轮组的机械效率______第一次的机械效率（选填“大于”、“小于”或“等于”）
次数 | 钩码重/N | 钩码上升高度/cm | 弹簧测力计示数/N | 弹簧测力计移动距离/cm
1 | 2 | 10 | 0.8 | 40
2 | 5 | 5 | 1.5 | 20
3
2
62.5%
大于

## Slide 19
课堂小结
有用功
总功
额外功
机械效率概念
机械效率测定

## Slide 20
再见